# Lösungen zur Abiturvorbereitung
# Lehrplaneinheit Elektro- und Hybridfahrzeuge
# Jahrgangsstufe 2
# Themenbereiche
# Idealisierte Kreisprozesse Ottomotor und Dieselmotor
# Elektrofahrzeuge
# Serielle Hybridfahrzeuge
# Parallele Hybridfahrzeuge
# Wirkungsgrad-Kennfelder
# Idealisierte Kreisprozesse
## Otto-Prozess Diesel_Prozess

WNutz

## z.B. Masse m über Punkt 1 berechnen:
## p cdot V `=` m `cdot` R_i `cdot` T → m_Luft `=` {p_1 `cdot` V_1} over {R_i `cdot` T_1} `=` {0,9 `cdot` 10^5 size 8{N over m²} `cdot` 4 `cdot` 10 ^-3 m³} over {0,287 size 8 {kJ over kgK} `cdot` 373 K} `=` 3,36g
	Zustand 1	Zustand 2	Zustand 3	Zustand 4
p in N/m²	0,9 * 105	57 * 105	57 * 105	3,54*105
T in K	373	903	2257,5	1020,82
V in m³	4 * 10-3	0,22 *10-3	0,56 * 10-3	4 * 10-3

Zustand 2 nach 3: isobar
{V_2} over {T_2}`={V_3} over {T_3} → T_3 `=` V_3 over V_2 `cdot` T_2 `=` {0,56 cdot 10^{-3} m^3} over {0,22 cdot 10^{-3} m³} `cdot` 903 K `=` 2257,5 K
Zustand 3 nach 4: adiabat
{p_3} cdot {V_3}^{%kappa} = {p_4} cdot {V_4}^{%kappa} → {p_4} = {left({V_3} over {V_4}right)}^{%kappa} cdot{p_3} = {left({0,56 cdot 10^{-3} m^3} over {4 cdot 10^{-3} m³}right)}^{1,4} cdot 57 cdot 10^5 {N over m²} = 3,54 cdot 10^5 {N over m²}
{T_3} over {T_4} `=` {left(V_4 over V_3 right)}^{(%kappa - 1)} → {T_4} `=` {T_3} over {{left({V_4} over {V_3}right )}^{(%kappa - 1)}} `=` {2257,5 K} over {left({4 cdot 10^{-3} m³} over {0,55 cdot 10^{-3} m³}right )^{(1,4 - 1)}} `=` 1020,82 K
## gegeben: m = 3,4 g; T3 = 2260 K; T4 = 1020 K
gesucht:	Qzu = Q23;	Qab = Q41
Zustand 2 nach 3: isobar
{Q_zu} `=` {Q_23} `=` {c_p `cdot` m `cdot` %DELTA T} `=` c_p `cdot` m `cdot` {(T_3 - T_2)} `=` 1,005 size 8{kJ over kgK} `cdot` 3,4 cdot 10^{-3}kg `cdot` {(2260 - 903 )K}
{Q_zu} `=` {Q_23} `=` 4,64 kJ
Zustand 4 nach 1: isochor
{Q_ab} `=` {Q_41} `=` {c_v `cdot` m `cdot` %DELTA T} `=` c_v `cdot` m `cdot` {(T_1 - T_4)} `=` 0,718 size 8{kJ over kgK} `cdot` 3,4 cdot 10^{-3}kg `cdot` {(373 - 1020 )K}
{Q_ab} `=` {Q_41} `=` -1,58 kJ
# Ottomotor
	Zustand 1	Zustand 2	Zustand 3	Zustand 4
p in N/m²	0,8 * 105	20,1 * 105	46,17 * 105	1,84 * 105
T in K	323	811,34	1873	745,65
V in m³	0,5 * 10-3	0,05 *10-3	0,05 *10-3	0,5 * 10-3

Aus Aufgabentext:
{V_2} =`` {1 over 10 `cdot` V_1} `=` 0,1 `cdot` 0,5 cdot 10^{-3}m³ `=` 0,05 cdot 10^{-3}m³
Zustand 2 nach 3:isochor
{V_3} `=` {V_2} `=` 0,05 cdot 10^{-3}m³
Zustand 4 nach 1: isochor
{V_4} `=` {V_1} `=` 0,5 cdot 10^{-3}m³
Zustand 1 nach 2: adiabat
{T_1} over {T_2} `=` {left(V_2 over V_1 right)}^{(%kappa - 1)} → {T_2} `=` {T_1} over {{left({V_2} over {V_1}right )}^{(%kappa - 1)}} `=` {323 K} over {left({0,05 cdot 10^{-3} m³} over {0,5 cdot 10^{-3} m³}right)^{(1,4 - 1)}} `=` 811,34 K
{T_1} over {T_2} `=` {left(p_1 over p_2 right)}^{(%kappa - 1)over %kappa} → {p_2} `=` {p_1} over {nroot{left({%kappa - 1} over %kappa right)}{T_1 over T_2}} `=`{0,8 cdot 10^5 size 8 { {N over m²}}} over {nroot{left({1,4 - 1} over {1,4} right)}{{323 K} over {811,34 K}}} `=` 20,1 cdot 10^5 N over m²
Zustand 2 nach 3: isochor
{p_2} over {T_2}`=`{p_3} over {T_3} → p_3 `=` p_2 over T_2 `cdot` T_3 `=` {20,1 cdot 10^5 size 8 {N over m^2}} over {811,34 K} `cdot` 1873 K `=` 46,17 cdot 10^5 N over m²
Zustand 3 nach 4: adiabat
{T_3} over {T_4} `=` {left(V_4 over V_3 right)}^{(%kappa - 1)} → {T_4} `=` {T_3} over {{left({V_4} over {V_3} right)}^{(%kappa - 1)}} `=` {1873 K} over {left({0,5 cdot 10^{-3} m³} over {0,05 cdot 10^{-3} m³} right)^{(1,4 - 1)}} `=` 745,65 K
{T_3} over {T_4} `=` {left(p_3 over p_4 right)}^{(%kappa - 1)over %kappa} → {p_4} `=` {p_3} over {nroot{left({%kappa - 1} over %kappa right)}{T_3 over T_4}} `=`{46,17 cdot 10^5 size 8 { {N over m²}}} over {nroot{left({1,4 - 1} over {1,4} right)}{{1873 K} over {745,65 K}}} `=` 1,84 cdot 10^5 N over m²
## p `cdot` V `=` m `cdot` R_i `cdot` T → m_Luft `=` {p_1 `cdot` V_1} over {R_i `cdot` T_1} `=` {0,8 cdot 10^5 size 8 {N over m²} `cdot` 0,5 cdot 10 ^-3 m³} over {0,287 size 8 {kJ over kgK} `cdot` 323 K} `=` 0,43g
## gegeben: m = 0,43 g; T2 = 811 K; T4 = 746 K
gegeben:	m = 0,43 g; T2 = 811 K; T4 = 746 K
gesucht:	WNutz
W_Nutz `=` W_34 `-` W_12
Zustand 3 nach 4: adiabat
W_34 =-{{m cdot R_i} over {1 - %kappa} cdot {(T_4 - T_3)}} → W_34 `=` -{{0,43 `cdot` 10^{-3}`kg `cdot` 0,287 size 8 {kJ over {kg cdot K}}} over {1 `-` 1,4} `cdot` {(1873 `-` 746)K}}
W_34 `=`0,348 `kJ`
Zustand 1 nach 2: adiabat
W_12 =-{{m cdot R_i} over {1 - %kappa} cdot {(T_2 - T_1)}} → W_12 = -{{0,43 cdot 10^{-3}kg cdot 0,287 size 8 {kJ over {kg cdot K}}} over {1- 1,4} cdot {(811 - 323)K}}
W_12 `=`0,151 `kJ`
W_Nutz = W_34 - W_12 `=`{(0,348 `-`0,151)}kJ `=`0,197 kJ
## %eta_therm `=` 1- lline Q_ab rline over Q_zu `=` { Q_zu `-` lline Q_ab rline } over Q_zu `=`W_nutz over Q_zu `=` Aufwand over Nutzen
{Q_ab} = {Q_41} = {c_v cdot m cdot %DELTA T} = c_v cdot m cdot {(T_1 - T_4)} `=` 0,718 size 8{kJ over kgK} `cdot` 0,43 cdot 10^{-3}kg `cdot` {( 323 - 746 )K}
{Q_ab} `=` {Q_41} `=``-` 0,131 kJ
{Q_zu} = {Q_23} = {c_v cdot m cdot %DELTA T} = c_v cdot m cdot {(T_3 - T_2)} = 0,718 size 8{kJ over kgK} `cdot` 0,43 cdot 10^{-3}kg `cdot` {( 1873 - 811 )K}
{Q_zu} `=` {Q_23} `=` 0,328 kJ
%eta_therm `=`1- Q_ab over Q_zu `=`1-{0,131`kJ`} over {0,328`kJ`} `=`1-0,4`=`0,6
# Dieselmotor

## gegeben: p1 = 0,8 bar = 0,8 * 105 N/m²
T1 = 80 °C	=	353 K
V1 = 480 cm³	=	0,48 * 10-3 m³
{V_1} over {V_2}`=`{19} over {1} → {V_2} =`` {1 over 19 `cdot` V_1} `=` {1 over 19}`cdot` 0,48 cdot 10^{-3}m³ `=` 0,025 cdot 10^{-3}m³
{T_1} over {T_2} `=` {left(V_2 over V_1 right)}^{(%kappa - 1)} → {T_2} `=` {T_1} over {{left({V_2} over {V_1} right)}^{(%kappa - 1)}} `=` {353 K} over {left({0,025 cdot 10^{-3} m³} over {0,48 cdot 10^{-3} m³} right)^{(1,4 - 1)}} `=` 1151,05 K
{T_1} over {T_2} `=` {left(p_1 over p_2 right)}^{(%kappa - 1)over %kappa} → {p_2} `=` {p_1} over {nroot{left({%kappa - 1} over %kappa right)}{T_1 over T_2}} `=`{0,8 cdot 10^5 size 8 { {N over m²}}} over {nroot{left({1,4 - 1} over {1,4} right)}{{353 K} over {1151,05 K}}} `=` 50,1 cdot 10^5 N over m²
## Kompression: Zustand 1 nach 2: adiabat
W_komp `=`W_12 `=`-{{R_i} over {1 `-` %kappa} `cdot` {(T_2 `-` T_1)}} → W_12 `=` -{{ 0,287 size 8 {kJ over {kg cdot K}}} over {1`-` 1,4} `cdot` {(1151,05 `-` 353)K}}
W_12 `=` 572,6 `kJ`
## Verbrennung: Zustand 2 nach 3: isobar
{V_2} over {T_2}`={V_3} over {T_3} → T_3 `=` V_3 over V_2 `cdot` T_2 `=` {0,06 cdot 10^{-3} m^3} over {0,025 cdot 10^{-3} m³} `cdot` 1150 K `=` 2760 `K`
{Q_23} `=` {c_p `cdot` m `cdot` %DELTA T} `=` c_p `cdot` m `cdot` {(T_3 - T_2)} `=` 1,005 size 8{kJ over kgK} `cdot` 0,490 cdot 10^{-3}kg `cdot` {(2760 - 1150 )K}
{Q_23} `=` 0,793 `kJ`
{Q_23} `=` m_Diesel `cdot`H_{i;Diesel} → m_Diesel`=` {Q_23} over H_{i;Diesel}`=`{0,793 `kJ`} over {42000 size 8 {kJ over kg}} `=`1,89 `cdot`10^{-5} kg
Bei n = 3000 min-1 erfolgen 1500 Verbrennungen (Einspritzungen) pro min. Das bedeutet 90.000 Verbrennungen pro Stunde bzw. bei 5 Zylindern 90.000 * 5 = 450.000 Verbrennungen pro Stunde;
{dot{m}}_ges `=` 1,89 cdot 10^{-5}`kg``cdot`450000{1 over h} `=`8,505 `kg over h
{dot{V}}_ges `=` {dot{m}}_ges over %rho_Diesel `=`{8,505 size 8 {kg over h}}over {0,83 size 8 {kg over l}} `=`10,25 `{l over h}`
## Der Kreisprozess des Dieselmotors wurde „rechtsläufig“ durchlaufen, d.h. Expansion bei hohem Druck & Kompression bei niedrigem Druck. W = ∫ p·dV > 0 → Umwandlung der Wärmeenergie in mechanische Arbeit (Wärmekraftmaschine). Die Umkehrung der Laufrichtung desselben Kreisprozesses („linksläufig“) bedeutet Kompression bei hohem Druck & Expansion bei niedrigem Druck. W’ = ∫ p·dV < 0 → Umwandlung von mechanischer Arbeit in Wärmeenergie (Kältemaschinen, Wärmepumpen).
# Dieselmotor2
## Wzu = W12 = Fläche unter der Zustandsänderung 1 nach 2 (adiabat).
Wab = W23 + W34 = Fläche unter den Zustandsänderungen 2 nach 3 (isobar) und 3 nach 4 (adiabat).
## p `cdot` V `=` m `cdot` R_i `cdot` T
## → m_Luft `=` {p_1 `cdot` V_1} over {R_i `cdot` T_1} `=` {0,9 cdot 10^5 size 8{N over m²} `cdot` 0,6 cdot 10 ^-3 m³} over {0,287 size 8 {kJ over kgK} `cdot` 290 K} `=` 0,649 `g`
	Zustand 1	Zustand 2	Zustand 3	Zustand 4
p in N/m²	0,9 * 105	59,7 * 105	59,7 * 105	2,49 * 105
T in K	290	961,2	2000	806,7
V in m³	0,6 * 10-3	0,03 *10-3	0,062 *10-3	0,6 * 10-3

{V_1} over {V_2}`=`{20} over {1} → {V_2} =`` {1 over 20 `cdot` V_1} `=` {1 over 20}`cdot` 0,60 cdot 10^{-3}m³ `=` 0,030 cdot 10^{-3}m³
Zustand 1 nach 2: adiabat
{T_1} over {T_2} `=` {left(V_2 over V_1 right)}^{(%kappa - 1)} → {T_2} `=` {T_1} over {{left({V_2} over {V_1} right)}^{(%kappa - 1)}} `=` {290 K} over {left({0,03 cdot 10^{-3} m³} over {0,6 cdot 10^{-3} m³} right)^{(1,4 - 1)}} `=` 961,2 K
{T_1} over {T_2} `=` {left(p_1 over p_2 right)}^{(%kappa - 1)over %kappa} → {p_2} `=` {p_1} over {nroot{left({%kappa - 1} over %kappa right)}{T_1 over T_2}} `=`{0,9 cdot 10^5 size 8 { {N over m²}}} over {nroot{left({1,4 - 1} over {1,4} right)}{{290 K} over {961,2 K}}} `=` 59,7 cdot 10^5 N over m²
Zustand 2 nach 3:	isobar
{V_2} over {T_2}`={V_3} over {T_3} → {V_3} `={V_2} over {T_2} `cdot`T_3 `=`{0,03 cdot 10 ^{-3}m³} over {961,2 K} `cdot`2000 K `=`0,062 cdot 10^{-3}`m³`
Zustand 3 nach 4:	adiabat
{T_3} over {T_4} `=` {left(V_4 over V_3 right)}^{(%kappa - 1)} → {T_4} `=` {T_3} over {{left({V_4} over {V_3} right)}^{(%kappa - 1)}} `=` {2000 K} over {left({0,6 cdot 10^{-3} m³} over {0,062 cdot 10^{-3} m³} right)^{(1,4 - 1)}} `=` 806,7`K`
{T_3} over {T_4} `=` {left(p_3 over p_4 right)}^{(%kappa - 1)over %kappa} → {p_4} `=` {p_3} over {nroot{left({%kappa - 1} over %kappa right)}{T_3 over T_4}} `=`{59,7 cdot 10^5 size 8 { {N over m²}}} over {nroot{left({1,4 - 1} over {1,4} right)}{{2000 K} over {806,7 K}}} `=` 2,49 cdot 10^5 N over m²
## W_Nutz `=`W_23 `+`W_34 `+`W_12
W_23 `=`-p `cdot` %DELTA V `=`- p`cdot`{(V_3 `-`V_2)} `=`59,7 cdot 10^5 size 8{N over m²} `cdot`{( 0,062 cdot 10^{-3}`-`0,03 cdot 10^{-3})}
W_23 `=`- 191,04 `J
W_34 `=`-{{m `cdot` R_i} over {1 `-` %kappa} `cdot` {(T_4 `-` T_3)}} → W_34 = -{{0,65 cdot 10^{-3}kg cdot 0,287 size 8 {kJ over {kg cdot K}}} over {1- 1,4} cdot {(806,7 - 2000)K}}
W_34 `=``-`0,557 `kJ` `=``-`557 `J`
W_12 `=`-{{m `cdot` R_i} over {1 `-` %kappa} `cdot` {(T_2 `-` T_1)}} → W_12 = -{{0,65 cdot 10^{-3}kg cdot 0,287 size 8 {kJ over {kg cdot K}}} over {1 - 1,4} cdot {(961,2 - 290)K}}
W_12 `=`0,313 `kJ``=`313 `J`
W_Nutz `=`W_23 `+`W_34 `+`W_12 `=`[(-191,04) `+`(-557) `+`313]kJ `=``-435,04 `J`
# Ottomotor2

Qzu

WNutz

Qab

## gegeben: p1 = 1 bar = 1,0 * 105 N/m²
T1 = 25 °C	=	298 K
V1 = 480 cm³	=	0,48 * 10-3 m³
p3 = 43 bar	=	43 * 105 N/m²
k	=	1,4
gesucht:	V2 = 0.051*10-3 m³	p2 = 23,07 * 105 N/m²	T2 = 730,6 K
V3 = 0.051*10-3 m³	T3 = 1361,8 K
{V_1} over {V_2}={9,5} over {1} → {V_2} `=`V_1 over {9,5} `=`{0,48 }over {9,5}`=`0,051 cdot 10^{-3}`m³`
Zustand 1 nach 2: adiabat
{T_1} over {T_2} `=` {left(V_2 over V_1 right)}^{(%kappa - 1)} → {T_2} `=` {T_1} over {{left({V_2} over {V_1} right)}^{(%kappa - 1)}} `=` {298 K} over {left({0,051 cdot 10^{-3} m³} over {0,48 cdot 10^{-3} m³} right)^{(1,4 - 1)}} `=` 730,6 K
{T_1} over {T_2} `=` {left(p_1 over p_2 right)}^{(%kappa - 1)over %kappa} → {p_2} `=` {p_1} over {nroot{left({%kappa - 1} over %kappa right)}{T_1 over T_2}} `=`{1,0 cdot 10^5 size 8 { {N over m²}}} over {nroot{left({1,4 - 1} over {1,4} right)}{{298 K} over {730,6 K}}} `=` 23,07 cdot 10^5 N over m²
Zustand 2 nach 3: isochor
{p_2} over {T_2}`=`{p_3} over {T_3} → T_3 `=` {p_3 `cdot`T_2} over p_2 `=` {43 cdot 10^5 size 8 {N over m^2} `cdot` {730,6 K}} over {23,07 cdot 10^5 size 8 {N over m²}} `=`1361,8 `K`
## Masse bestimmen über Zustand 1:
p `cdot` V `=` m `cdot` R_i `cdot` T → m_Luft `=` {p_1 `cdot` V_1} over {R_i `cdot` T_1} `=` {1,0 cdot 10^5 size 8{N over m²} `cdot` 0,48 cdot 10 ^-3 m³} over {0,287 size 8 {kJ over kgK} `cdot` 298 K} `=` 0,561 `g`
Verbrennung: Zustand 2 nach 3:	isochor
{Q_23} `=` {c_v `cdot` m `cdot` %DELTA T} `=` c_v `cdot` m `cdot` {(T_3 - T_2)} `=` 0,718 size 8{kJ over kgK} `cdot` 0,561 cdot 10^{-3}kg `cdot` {( 1350 - 730 )K}
{Q_23} `=` 0,25 `kJ`
# Batterieelektrisches Fahrzeug
## Mech. Leistung P = F cdot v = (F_W + F_R) cdot v = (116 N + 58,6 N) cdot 16,7 m over s = 2,92 kW
## Drehzahl n over n_max = v over v_max
n = v over v_max cdot n_max = {60 km/h} over {150 km/h} cdot 11400 min^-1 = 4560 min^-1
Drehmoment	P = M cdot %omega
M = P over %omega = P over {2 cdot %pi cdot n} = {2,92 kW} over {2 cdot %pi cdot (4560 / 60) s^-1} = 6,11 Nm
## Wirkungsgrad aus dem Wirkungsgradkennfeld %eta approx 50 "%"
Elektrische Leistung	P_el = P_mech over %eta = {2,92 kW} over 0,5 = 5,84 kW
## Fahrzeit W_nutzbar = P_el cdot t → t = W_nutzbar over P_el = {18,8 kWh} over {5,84 kW} = 3,22 h
Strecke	s = v cdot t = 60 km/h cdot 3,22 h = 193 km
## Bis zum Knick der Volllastkennlinie ist das Drehmoment und damit die beschleunigende Kraft maximal. Jedoch erst ab dem Knick der Volllastkennlinie wird die Maximalleistung erreicht. Die folgenden Gleichungen werden also für den Knick formuliert.
Geschwindigkeit am Knick der Volllastkennlinie	n_max over n_Knick = v_max over v_Knick
 v_Knick = v_max cdot {n_Knick over n_max} = {150 km/h} cdot {{4800 min^-1} over {11400 min^-1}} = 63,2 km/h = 17,5 m/s
Max. Antriebskraft	P_max = F_max cdot v_Knick	→ F = P_max over v = {125 kW} over {17,5 m/s} = 7,14 kN
Max. Beschleunigung F_max = m cdot a_max	→ a = F_max over m = {7,14 kN} over {1195 kg} = 5,97 m/s^2
## Fett ist die Volllastkennlinie eingetragen. Unterhalb der Volllastkennlinie liegt der erlaubte Arbeitsbereich des Motors. Im waagrechten Teil ist das maximale Drehmoment des Motors (bzw. der maximale Strom von Motor, Leistungselektronik und Batterie) begrenzend. Im Hyperbelbereich ist die Maximalleistung des Motors begrenzend. Der Bereich endet bei der maximal erlaubten Drehzahl.
## v1 = 60 km/h @ n_1 = v_1 over v_max cdot n_max = {60 km/h} over {150 km/h} cdot 11400 min^-1 = 4560 min^-1
v2 = 100 km/h @ n_2 = v_2 over v_max cdot n_max = {100 km/h} over {150 km/h} cdot 11400 min^-1 = 7600 min^-1
Die beiden gesuchten Kennlinien sind im folgenden Diagramm blau eingezeichnet.

## Der Weg durch das M(n)-Diagramm bei einer Beschleunigung von 60 km/h im Leerlauf auf 100 km/h bei Volllast ist im folgenden Diagramm grün eingezeichnet.
# Serieller Hybridantrieb
## 250 g/kWh
## Der Motor gibt 2,92 kW ab. Da die Übersetzung nicht fest vorgegeben ist, kann einer bestimmten Drehzahl n keine Geschwindigkeit zugeordnet werden. Der möglich Verbrauch (je nach Übersetzung) ist an den Schnittpunkten der 2,92 kW-Hyperbel mit den Wirkungsgradkennlinien ablesbar. D. h.: Der Wirkungsgrad liegt zwischen 17,7 % und 29,5 %, je nach gewähltem Getriebegang. Man sieht, dass man für einen guten Wirkungsgrad und damit geringen Verbrauch eine möglichst geringe Motordrehzahl und daher einen möglichst hohen Gang wählen sollte.
## Range-Extender-Betrieb: Der Verbrennungsmotor läuft im optimalen Betriebspunkt und gibt fest 25 kW ab. Da diese Leistung nur zu einem geringen Teil zum Antrieb verwendet wird, kann auch der Akku aufgeladen werden.
## Bei dieser Vorschrift wird nicht berücksichtigt, dass die Batterie aufgeladen wird und diese gespeicherte Energie später zur Fortbewegung eingesetzt wird, ohne dass dabei Energie vom Verbrennungsmotor geliefert werden müsste.
## Wirkungsgrad über die Energiemengen berechnen: %eta `=`W_{ ges-ab } over W_{ ges-zu }
Zugeführt: Aufladung Akku + Energieinhalt Benzin.
Abgegeben: 2,92 kW mal Gesamtzeit.
Gesamtzeit = Zeit bis Akku leer + Zeit bis Benzin leer, dabei Akku wieder aufgeladen + Zeit bis Akku erneut leer
## Energiedichte_Batterie = W over m = {18.8 kWh} over {300 kg} = {67,68 MJ} over {300 kg} = 226 kJ over kg Energiedichte_Tankinhalt = H_i = 11,3 kWh over kg = 40,7 MJ over kg Die Energiedichte des Tankinhalts ist also 180 mal größer als die der Batterie.
## Der Verbrennungsmotor arbeitet immer im Nennbetriebspunkt (also Pmech = 25 kW) mit einem Verbrauch von 250 g/kWh. Damit liegt sein Gesamtverbrauch bei dot m = 0,25 kg over kWh cdot 25 kW = 6,25 kg/h Die Masse des Tankinhalts beträgt: m = %rho cdot V = 0,75 kg over L cdot 9 L = 6,75 kg . Somit beträgt die maximale Laufzeit bis der Tank leer ist: t_Verbrennungsmotor = m over dot m = {6,75 kg} over {6,25 kg / h} = 1,08 h
## Aus dem Energieflussdiagramm wird entnommen: Während der Laufzeit des Verbrennungsmotors stehen 16,7 kW zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Laufzeit wurde in der vorigen Teilaufgabe zu 1,08 h ermittelt. Damit ergibt sich: W_Batterie = P_Lade cdot t cdot %eta_Lade = 16,7 kWh cdot 1,08 h cdot 0,9 = 16,2 kWh
## Der Elektroantrieb, der in der beschriebenen Fahrsituation 5,84 kW benötigt kann also so lange betrieben werden: t_Entladung = W_Batterie over P_{el,Motor} = {16,2 kWh} over {5,84 kW} = 2,77 h
## s = v cdot t_ges = v cdot (t_Verbrennungsmotor + t_Entladung) = 60 km/h cdot (1,08 h + 2,77 h) = 231 km
# Paralleles Hybridfahrzeug
## Die Antriebskraft wird zur Überwindung der Rollreibungskraft und der Luftwiderstandskraft benötigt.
## P_mech = F cdot v = 320 N cdot {40 over 3,6} m over s = 3,56 kW < P_Nenn = 20 kW → Betriebsart (1) möglich.
## P_el = P_mech over %eta = {3,56 kW} over 0,85 = 4,18 kW t = W_A over P_el = {0,8 kWh} over {4,18 kW} = 0,191 h
s = v cdot t = 40 km/h cdot 0,191 h = 7,65 km
## Skizze fehlt noch

## Fahrsituation (b): Betriebsart (2) sinnvoll, da für längere Fahrten der höhere Energieinhalt des Kraftstofftanks besser geeignet ist als der Energieinhalt des Akkus. Außerdem wird bei der schnellen Autobahnfahrt der stärkere Dieselantrieb benötigt. Die elektrische Maschine kann zur Lastpunktverschiebung genutzt werden.
Fahrsituation (c): Betriebsart (3) sinnvoll, da so ein höheres Antriebsmoment für den Überholvorgang zur Verfügung steht, der damit schneller abgeschlossen werden kann.
## Antriebsleistung: P = F cdot v = {780 N} cdot {130 over 3,6} m over s = 28,2 kW
Antriebsmoment: P = %omega cdot M = 2 cdot %pi cdot n cdot M → M = P over {2 cdot %pi cdot n} = {28,2 kW} over {2 cdot %pi cdot 1600/60 s^-1} = 168 Nm
Die elektrische Maschine wird als Generator betrieben, der durch sein zusätzliches Lastmoment das für den Antrieb benötigte Moment von 168 Nm auf den verbrauchsoptimalen Wert von 320 Nm erhöht. M_zusätzlich = M_optimal - M = 320 Nm - 168 Nm = 152 Nm
## Das maximale Antriebsmoment ergibt sich in Betriebsart (3). Dabei addieren sich das maximale Antriebsmoment des Dieselmotors von 500 Nm und des Elektromotors von 250 Nm zu insgesamt 750 Nm.
## Man kann eine Punktprobe für einige Werte der Volllastkennlinie durchführen. Die Maximalleistung ergibt sich dabei zu P = %omega cdot M = 2 cdot %pi cdot 4200 min^-1 cdot 340 Nm = 150 kW . Auch die in das Diagramm eingezeichnete 150kW-Hyperbel bestätigt das Ergebnis (nicht verlangt).
Kennlinienfeld spezifischer Verbrauch des Dieselmotors
n in min-1
M in Nm
## 42 MJ/kg = {42 000 000 Ws} over kg = {42 000 kWh} over {3600 kg} = 11,67 kWh over kg %eta = Nutzen over Aufwand = Ausbeute over Heizwert = {1 / Verbrauch} over Brennwert = (0,2 kg over kWh)^-1 over {11,67 kWh / kg}= {5 kWh / kg} over {11,67 kWh over kg} = 42,9 "%"
## p_1 cdot V_1 = m cdot R_i cdot T_1 → p_1 = {m cdot R_i cdot T_1} over V_1 = {1951 mg cdot 287 J over {kg cdot K} cdot 358 K} over {536 cm^3} = 3,74 "bar"
## V_2 = V_1 over %epsilon = {536 cm^2} over 19 = 28,2 cm^3
## p_1 cdot V_1^ %kappa = p_2 cdot V_2^ %kappa → p_2 = p_1 cdot (V_1 over V_2)^ %kappa = 3,74 "bar" cdot (19 over 1)^1,4 = 231 "bar"
## T_1 over T_2 = (V_2 over V_1)^{%kappa - 1} → T_2 = T_1 cdot (V_1 over V_2)^{%kappa - 1} = 358 K cdot (19 over 1)^{1,4 - 1} = 1162 K
## Skizze fehlt noch
## W_12 = - {{m cdot R_i} over {1 - %kappa}} cdot (T_2 -T_1) = - {{1951 mg cdot 287 J over {kg cdot K}} over {1 - 1,4}} cdot (1162 K -358 K) = 1125 J
## W_34 = - {{m cdot R_i cdot T_3} over {1 - %kappa}} cdot([V_3 over V_4]^{%kappa -1} - 1) = - {{1951 mg cdot 287 J over {kg cdot K} cdot 2790 K} over {1 - 1,4}} cdot([{67,7 cm^3} over {536 cm^3}]^{1,4 -1} - 1) = - 2198 J
W_nutz = abs {W_34} - W_12 = 2198 J - 1125 J = 1073 J
## Während einer Minute werden 4200 Umdrehungen der Kurbelwelle, aber nur 2100 Zyklen gezählt:
P = W_ges over t = {W_nutz cdot Zylinderzahl cdot 2100 Zyklen} over {60 s} = {1073 J cdot 4 cdot 2100} over {60 s} = 150 kW
Der thermodynamisch berechnete Werte stimmt mit dem aus der Vollastkennlinie ermittelten Wert überein.
## Q_23 = c_p cdot m cdot %DELTA %vartheta = 1,005 kJ over {kg cdot K}1951 mg cdot (2790 K - 1162 K) = 3192 J
## m_Kraftstoff = Q_23 over H_i = {3,192 kJ} over {11,67 kWh / kg} = 76 mg werden für einen Zyklus benötigt
W_nutz = 1073 J werden während eines Zyklus an Nutzarbeit abgegeben
Spezifischer Verbrauch = m_Kraftstoff over W_nutz = {0,076 g} over {1073 J} = {3600 cdot 0,076 g} over {3192 Wh} = 255 g over kWh
Aus dem Verbrauchskennfeld kann man für n = 4200 min^-1 an der Volllastkennlinie einen spezifischen Verbrauch von etwa 245 g / kWh ablesen, was recht gut mit dem thermodynamisch berechneten Wert übereinstimmt.
# Batterieelektrisches Fahrzeug
## v = 100 km/h, n = 7000 min-1, F = 900 N
4P
## v`=`100km over h `=` 100 `cdot`{ 1000`m} over { 3600`s } `=`27,78 m over s n `=`7000 1 over min `=`7000 1 over { 60`s } `=`116,7 1 over s P `=`F `cdot`v `=`900`N `cdot`27,78 m over s `=`25 `kW M `=`P over { 2 `cdot` %pi `cdot`116,7 1 over s} `=`34,1 `Nm
## Übergang (A): Gaspedal voll durchgetreten, maximales Drehmoment, (Drehmoment wird durch max. Motorleistung begrenzt), maximale Beschleunigung, maximale Leistung → hoher Energieverbrauch durch Beschleunigungsvorgang
2P
## Übergang (B): Gaspedal „leicht“ gedrückt, das Fahrzeug wird nur langsam schneller, Drehmoment und Leistung steigen nur langsam → geringerer Energieverbrauch als bei (A).
## v`=`150 km over h `=`41,67 m over s n`=`10500 1 over min `=`175 1 over s P`=`F `cdot` v `=` 1100`N `cdot`41,67 m over s `=`45,84 `kW
4P
## Abgelesen im Wirkungsgrad-Kennfeld beim Betriebspunkt 3: ηMotor ≈ 82 % gegebene Daten der Batterie: Entladewirkungsgrad 89%, Nutzbare Kapazität 25 kWh
## W_ab `=`%eta_Motor `cdot`%eta_Batt `cdot`W_Batt `=`82 %Ux0025 `cdot`89 %Ux0025 `cdot` 3/4 `cdot`25`kWh `=`13,68 `kWh
## t `=`W over P `=`{ 13,68`kWh } over { 45,84 `kW } `=`0,298 `h s `=`v `cdot`t `=`150 km over h `cdot`0,298 `h `=`44,8 `km
## Kürzere Reichweite bei 150 km/h als 100 k/h wegen höherem Energieverbrauch durch stark ansteigende Luftwiderstandskraft.
## Alternative Berechnung:
## Abgelesen im Wirkungsgrad-Kennfeld beim Betriebspunkt 2: ηMotor ≈ 73 %
## Von der Batterie gelieferte Arbeit: W_{100km/h} `=` { F `cdot`s } over %eta_Motor `=`{ 400`N `cdot`110`km } over 0,73 `=`60,3 `MJ Weg bei 150 km/h: s_{ 15km/h } `=`W_elekt over F `cdot`%eta_Motor `=`60,3`MJ over { 1100`N } `cdot 0,82 `=`45`km
## Hinweis: Berechnung der gegeben Reichweite bei 100 km/h (nicht verlangt)
## P`=`F `cdot` v `=` 400`N `cdot`27,78 m over s `=`11,11 `kW Abgelesen Betriebspunkt 2: ηMotor ≈ 73 %
## W_ab `=`%eta_Motor `cdot`%eta_Batt `cdot`W_Batt `=`73 %Ux0025 `cdot`89 %Ux0025 `cdot` 3/4 `cdot`25`kWh `=`12,18 `kWh
## t `=`W over P `=`{ 12,18`kWh } over { 11,11 `kW } `=`1,1 `h s `=`v `cdot`t `=`100 km over h `cdot`1,1 `h `=`110 `km
## Straße hat Gefälle. Die Hangabtriebskraft muss den steigenden Luftwiderstand bei erhöhter Geschwindigkeit kompensieren.
# Serielles Hybridfahrzeug
## Die Achse wird ausschließlich mit dem Elektromotor angetrieben, der beim Bremsen auch als Generator zum Aufladen der Batterie arbeiten kann.
3P
## Zur Reichweitenerhöhung kann ein Verbrennungsmotor zugeschaltet werden, der immer im optimalen Betriebspunkt arbeitet und mit einen Generator verbunden ist, der die Batterie lädt bzw. dem Elektromotor elektrische Energie liefert.
Nehmen wir an, der Akku sei leer und die gesamte Energie für den Antrieb des Elektromotors müsse vom Ottomotor und Generator erzeugt werden. Der Ottomotor läuft im Nennbetrieb.
## Akku leer, daher kann nur der Generator am Ottomotor elektrische Energie liefern:
2P
## P_Generator `=`%eta_Generator `cdot`P_Ottomotor `=`0,9 `cdot`25 `kW `=`22,5 `kW wird geliefert
## Abgelesen im Wirkungsgrad-Kennfeld beim Betriebspunkt 2: ηMotor ≈ 73 %
## Notwendige elektrische Energie für den Elektromotor:
## P_{Motor-mech}`=`F `cdot` v `=` 400`N `cdot`27,78 m over s `=`11,11 `kW
## P_{Motor-elektr} `=` P_{ Motor-mech } over %eta_Elektromotor `=`{11,1 kW} over 0,73 `=` 15,2 `kW notwendig zum Antrieb
## Akku wird mit 22,5 kW – 15,2 kW = 7,3 kW aufgeladen.
## Akku leer, elektrische Energie nur aus dem Generator.
3P
## Maximale mechanische Leistung: P_ab `=`22,5`kW `cdot` 0,73 `=`16,4`kW
## → geschätzte Leistungshyperbel 16,4 kW einzeichnen.
## Anfahren zunächst mit maximalem Drehmoment, dann sinkt dies sehr stark ab entlang der 16,4 kW- Hyperbel und die Drehzahl steigt bis zum Betriebspunkt 2.
1-2	:	Adiabatische Kompression durch Verrichtung der Arbeit Wzu am Arbeitsgas
2-3	:	Isochore Wärmeaufnahme QEu durch Zünden und Verbrennen des Kraftstoff-Luft-Gemisches
3-4	:	Adiabatische Expansion, hier wird lediglich die Arbeit Wab vom Arbeitsgas geleistet
4-1	:	Isochorer Gaswechsel, hier wird keine Arbeit geleistet; lediglich die Wärme Qab wird mit dem Abgas abgegeben

## P_2 over T_2 `=`P_3 over T_3
## P_3 `=`P_2 `cdot`T_3 over T_2 `=`46,4 bar

# Paralleles Hybridfahrzeug
## Der Motor benötigt eine minimale Drehzahl, daher beginnen die Kennlinie Mmax und Pmax nicht bei 0, sondern erst bei 500 min-1.
4P
## Mmax stellt das maximale Drehmoment dar und wird als Volllastkennlinie bezeichnet, Pmax stellt die maximal mögliche Leistung dar. Die maximale Drehzahl (rechte Grenze) ist technisch bedingt.
## Beim Anfahren steigen Drehmoment und Leistung an, beide besitzen Maximalwerte bei bestimmten Drehzahlen. Es ist ein Getriebe notwendig, um die Motordrehzahlen den Fahrgeschwindigkeiten anzupassen.
## Unterhalb der Vollastkennlinie sind Kennlinien mit gleichen spezifischen Kraftstoffverbracuhs eingezeichnet mit denen man den Verbrauch bei bestimmten Drehzahl/Drehmoment-Kombinationen ablesen kann.
## An den Schnittpunkten ergeben die Werte der Leistungshyperbeln und die Drehmomentwerte den Wert der Pmax-Kennlinie.
## Bei n = 1300 min-1 unterschreitet die Mmax-Kennlinie die 70 kW-Hyperbel. Daher ist dies die niedrigste möglich Drehzahl, die höchste ist 4900 min-1 .
2P
## V = 50 km/h im 4. Gang → n =1250 min-1 → M`=`P over{ 2 cdot %pi cdot n } `=` {50.000`W} over { 2 cdot %pi cdot`1250 }`cdot`60`s = 382`Nm
3P
## oder Wert ablesen: 50 kW-Hyperbel schneidet 1250 min-1-Senkrechte → links M ablesen
## Aus Diagramm Verbrauchs-optimaler Bereich → N = 320 Nm (Auge)
## → Elektromotor muss 380 Nm – 320 Nm = 60 Nm aufbringen, also als Motor arbeiten
## Siehe Diagramm nächste Seite.

# Batterieelektrisches Fahrzeug Zoe

## P `=` sqrt{3} `cdot` U`cdot`I `cos%phi → I `=` P over {sqrt{3} `cdot` U`cdot `cos%phi} `=` { 22`kW } over { sqrt{3} `cdot`400`V} `=`31,8`A
## W `=` P`cdot`t `cdot`%eta_Ladegerät`=` 22`kW `cdot` 26 `min `cdot` {1`h} over {60`min}`cdot`0,96 `=` 9152 Wh
30 % → 9152 Wh (nach 26 min Ladezeit)
100 % → 30,5 kWh (bei Vollladung)
Dem Akku zugeführte
Energiemenge
Im Akku zur Verfügung
stehende Energiemenge
Wärme
Akku
η = 0,89
WVerlust
Ladegerät
η = 0,96
Wärme
WVerlust
Dem Ladegerät zu-
geführte Energiemenge
Wzu (bezogen auf das Ladegerät)
Wab (bezogen auf das Ladegerät)
Wzu (bezogen auf den Akku)
Wab (bezogen auf den Akku)

Wmotor = ƞAkku * Wakku = 0,89 * 30,5 kWh = 27,1 kWh
## Vorteil Blei Akkumulatoren:
Günstig, einfache Technik (Austausch einfach möglich)
Nachteil Blei Akkumulatoren:
Geringe Energiedichte, ->Gewicht, Schwermetall, fehlende Schnellladung
Vorteil Li-Ionen Akkumulatoren:
Höhere Energiedichte, geringer Memory- Effekt, kleine Selbstentladung,
Nachteil Li-Ionen Akkumulatoren:
Höherer Preis, Kinderarbeit / geringe Verfügbarkeit, Selbstentzündung und
empfindlich gegen Über- und Tiefentladung
## 135 km/h → n_135 `=`10000`min^-1 (Datenblatt)
90km/h → n_90 `=` 10000 `min^-1 `cdot` { 90`km/h } over { 135`km/h } `=`6666`min^-1
aus dem Wirkungsgrad-Kennfeld: Leistungshyperbel 15 kW bei 6666 min-1 → 80 %
P_{ Motor-elektr } `=`P_ab over %eta `=`{ 15`kW } over { 0,8 } `=`18,75`kW
## t `=`W over P`=`{27`kWh} over {18,75`kW}`=`1,44`h s `=` v `cdot` t `=`90km/h `cdot`1,44`h `=`129,6`km
(Anmerkung: Im Prospekt werden „reale“ Reichweiten von 110 km bis 190 km „je nach Fahrweise“ angegeben.)
## Betriebszustand 1: 6000 min-1 auf 30 kW Hyperbel
Betriebszustand 2: 4440 min-1 auf der 75 kW Hyperbel (Vollgaskennlinie nach links)
Gaspedal voll durchgetreten Maximales Drehmoment wird durch maximale Leistung begrenzt
n_81 `=` 10000 `min^-1 `cdot` { 81`km/h } over { 135`km/h } `=`6000`min^-1 n_60 `=` 10000 `min^-1 `cdot` { 60`km/h } over { 135`km/h } `=`4444`min^-1

50 %

60 %

70 %

80 %

85 %

87 %

88%

89 %

90 %
75 kW
60 kW
45 kW
30 kW
15 kW

(1)
(2)

## Betriebspunkt1: η = 0,87 Pel = 30 kW/0,87 = 34,48 kW Pverl. = Pel - Pmech = 4,48 kW
Betriebspunkt2: η = 0,89   Pel = 75 kW/0,89 = 84,27 kW   Pverl. = Pel - Pmech = 9,27 kW
Trotz des besseren Wirkungsgrades in (2), ist dort der Leistungsverlust größer, da die zugeführte Leistung deutlich größer ist als in (1). Dies kann auch der bessere Wirkungsgrad nicht kompensieren.
## Wenn die Drehzahl sinkt, reicht das aktuelle (vorhandene) Drehmoment nicht aus. Unter 3000 min-1 kann das Drehmoment mit sinkender Drehzahl nicht mehr gesteigert werden und das Fahrzeug kommt zum Stillstand.

## Ti= 8*10-6 s tp=2*10-6 s T=10*10-6 s
Tastgrad = ti/T = 8*10-6 s/10*10-6 s = 8/10 = 0,8
Umittelwert = Tastgrad * Umaximalwert = Tastgrad * Ubatterie = 0,8*400 V = 320 V
## Pel = Umittelwert * Imittelwert → Imittelwert = Pel/Umittelwert = 18750 W/320 V = 58,6 A
## U_motor over n `=` konstant `=`{400`V} over {10000`min^{-1}}`=`0,04`V`cdot`min
U_{mittel[4500]}`=`n`cdot`konstant`=`4500`min^{-1}`cdot`0,04`V`cdot`min`=`180`V
Tastgrad`=`U_Mittelwert over U_Maximalwert`=`{180`V} over {400`V}`=`0,45

# Paralleles Hybridfahrzeug
## ca. 680 min-1 bis ca. 4540 min-1
Dieser Bereich wurde gewählt, da unter einer Drehzahl von 680 min-1 das maximale Moment bei der geforderten Leistung überschritten wird → Auto würde zum Stillstand kommen.
Bei einer Drehzahl von über 4540 min-1 würde der Motor zu schnell drehen und die mechanische Belastung des Motors würde diesen zerstören.
## Die elektrische Maschine muss als Generator betrieben werden und belastet den Dieselmotor mit einem zusätzlichen Drehmoment zum Laden des Akkumulators. Hierbei wird das Drehmoment um 50 Nm bis 110 Nm angehoben. (Auf ca. 290 Nm bis 350 Nm)
## Dieselkreisprozess
	p [bar]	V [cm³]	T [K]
Zustand 1	1	960	334,5
Zustand 2	32,6	80	908,5
Zustand 3	32,6	240	2719
Zustand 4	4,65	960	1559,5