# Kennlinien eines Solarmoduls
## Kurzschlussstrom ISC, Leerlaufspannung UOC, Kennwerte im MPP IMPP, UMPP, PMPP
## ISC = 8,8 A, abgelesen am Schnittpunkt I-Achse UOC = 38 V, abgelesen am Schnittpunkt U-Achse MPP bei maximaler Leistung -> Ablesung siehe Kennlinie unten PMPP = 240V, UMPP = 30,5V, IMPP = 7,8A

## P(U)-Kennlinie aus der I(U)-Kennlinie bestimmen:
## Bei verschieden Stellen der Kennlinie, insbesondere in der "Krümmung", U und I-Werte ablesen und P=U*I berechnen. P an der entsprechenden Stelle einzeichnen.
## Bestrahlungsstärke der unteren Kennlinie I(U):
## Der Strom ist nahezu linear abhängig von der Bestrahlungsstärke. ISC-1000W/m² = 8,8A -> 0,88A pro 100W/m² -> an unbekannter Kennlinie ISC = 7A -> 7A / 0,88A = 8 -> E = 100W/m² * 8 = 800W/m²
## Ein Modul besteht aus 60 Zellen:
## An jeder Zelle liegt eine Spannung von ca. 0,6V an -> 38V / 0,6V = 63. Anmerkung: Diese Modul besteht aus 60 Zellen (Anordnung 6*10).
## Bei einer Solarzelle dieses Moduls:
## Aus 1.3: 0,88A pro 100W/m². ISC = 0,88A * 2 = 1,76A. UOC = 0,6V (ungefähr) wie bei jeder Solarzelle. UOC ändert sich nur leicht mit der Bestrahlungsstärke.
## Auf dem Solarmodul gibt es zwischen den Solarzellen und am Modulrand solarzellenfreie Flächen. Dadurch ist die (durch die Sonne) auf die Modulfläche zugeführte Energiemenge WzuModul größer als die Energiemenge WzuSolarzellen, die auf die (kleinere) Fläche der 60 Solarzellen einstrahlt. Zellwirkungsgrad, wenn eine der 60 Zellen 156 x 156 mm groß und der Modulwirkungsgrad mit 15,2 % bei einer Modulgröße von 1640 mm x 1000 mm angegeben wird. Verbindungen und Leitungen auf dem Modul verschlechtern den Modulwirkungsgrad um 0,2%.
## Ansatz: Wzu_Modul over Fläche_Modul = ...

FlächeModul
FlächeSolarzellen

## Fläche Modul: 1,64 m x 1 m = 1,64 m² Fläche 60 Solarzellen: 60 x 0,156 m x 0,156 m = 1,46 m² 15,2% + 0,2% = 15,4%
## Wzu_Modul over Fläche_Modul = Wzu_Solarzellen over Fläche_Solarzellen
## %eta_Modul = Wab_Modul over Wzu_Modul und %eta_Solarzellen = Wab_Solarzellen over Wzu_Solarzellen
## %eta_Modul `cdot` Wzu_Modul = Wab_Modul = Wab_Solarzellen = %eta_Solarzellen `cdot` Wzu_Solarzellen
## %eta_Solarzellen `cdot` = %eta_Modul `cdot` Wzu_Modul over Wzu_Solarzellen = 15,4% cdot {1,64`m²} over {1,46`m²} = 17,5%
# Projektierung einer Solaranlage
## Maximal 16 Module können sinnvoll elektrisch verschalten werden:
## 5 / 1,64 = 3 und 6 / 1 = 6 Auf der Fläche kann man 3 mal 6 = 18 Module unterbringen. 240 V / 30,4 V = 7,9. Man muss mindestens 8 Module in Reihe schalten. 310 V / 37,9 V = 8,2. Man darf aber auch maximal 8 Module in Reihe schalten.
## Anzahl Module, die maximal auf dem Dach untergebracht werden:
## -> 2 Strings mit je 8 Modulen, insgesamt 16 Module. Platz von 2 Modulen bleibt auf dem Dach frei.
## Gesamtspannung der Anlage im Leerlauf und im MPP Gesamtstrom im Kurzschluss und im MPP I(U)-Kennlinie der Gesamtanlage 3 Seiten weiter hinten
## Anlagenwerte: UOC = 8 * 37,9 V = 303,2 V UMPP = 8 * 30,4 V = 243,2 V ISC = 2 * 8,8 A = 17,6 A IMPP = 2 * 8 A = 16 A
Zur Kontrolle ist punktiert die P(U)-Kennlinie bei 1000 W/m² eingezeichnet.
## Spannungen im Leerlauf und im MPP bei +75°C und -10°C. Kennlinien bei +75°C und -10°C drei Seiten weiter hinten.
## -10°C: %DELTA T `=` -10°C `-` 25°C `=`-35K
## U_OC(-10°C) `=` 303,2`V `cdot`(1 `-`0,0037 /k`cdot`(-35K))`=` 303,2`V cdot 1,1295 `=` 342,5`V
## UMPP(-10°C) = 243,2 V * 1,1295 = 274,7 V
## +75°C: %DELTA T `=` +75°C `-` 25°C `=`50K
## U_OC(+75°C) `=` 303,2`V `cdot`(1 `-`0,0037 /k`cdot`(50K))`=` 303,2`V cdot 0,815 `=` 247,1`V
## UMPP(-10°C) = 243,2 V * 0,815 = 198,2 V
## Kennlinie bei STC und Schwachlicht von 100 W/m² zwei Seiten weiter. Kennlinie 1000W/m² nach unten verschieben bis ISC auf 1/10 gesunken ist.
## Bei Einstrahlungen größer als 1000 W/m² kann der 1,25-fache Kurzschlusstrom von ISTC auftreten.
## waagerechte Linien der Grenzwerte, die der Wechselrichter erfüllen muss: UMPP-min, UMPP-max, UOC-max, Imax eingezeichnet: Lösung siehe ausgefülltes Arbeitsblatt: (Anmerkung: Da bei -10°C sich die I(U)-Kennlinie und die Wechselrichterkennlinie schneiden, wird die Anlage nicht im MPP betrieben, sondern bei ca. 295V. An dieser Stelle ist ein gestrichelter Kreis gezeichnet. Diese Spannung muss daher auch zum MPP-Arbeitsbereich gehören. Muss man so nicht wissen;-)
## Leistung,für die der Wechselrichter ausgelegt sein sollte:
## PMPPmax = 16 A * 274,7 V = 4395 W (bei -10°C) Der Wechselrichter sollte für 4400 W ausgelegt sein.
Es wird ein Wechselrichter mit der gegeben Leistungshyperbel verwendet. Wenn bei niedriger Temperatur und großer Strahlungsleistung die Anlage mehr als 4200 W abgeben möchte, wird die Leistung durch den Wechselrichter begrenzt: Die Anlage wird nicht mehr im MPP betrieben.
## Erklärung, wie man aus der Leistungshyperbel die Leistung des Wechselrichters abliest:
## Bei der Leistungshyperbel gilt: P = U * I = Konst. Also beliebiges Wertepaar von U und I, das auf der Leistungshyperbel leigt ablesen und U und I miteinander multiplizieren.
## Die Kennlinien P(U) der Solaranlage und die Leistungshyperbel des Wechselrichters dürfen sich schneiden, denn:
## Die Kennlinien sind zwar im gleichen Diagramm gezeichnet, beziehen sich aber auf ganz unterschiedliche Achsen: I(U)-Leistungshyperbel auf die Achsen I und U, P(U)-Kennlinie der Solaranlage auf die Achsen P und U. Die Schnittpunkte der Kennlinien sind also rein zufällig maßstabsbedingt und haben keinerlei praktische Aussage.
## Monatserträge der Anlage im Dezember und im Juni sowie den Jahresertrag:
## PNenn_Anlage = 243,2 V * 16 A = 3891 W ; PNenn_abgegeben = PNenn_Anlage * η = 3619 W
## abgelesen: Dezember: Hh = 0,7 , KAusrichtung = 1,49, KTemperatur = 1,02 -> WMonat = 119 kWh
## abgelesen: Juni: Hh = 5,61 , KAusrichtung = 0,81, KTemperatur = 0,87 -> WMonat = 431 kWh
## abgelesen: Jahr: Hh = 3,28 , KAusrichtung = 1,21, KTemperatur = 1 , ηAnlage = ηModul * ηWR = 0,152 * 0,93
## W_Tag `=` P_Nenn `cdot` H_h over {1`kW / m²} `cdot` K_Ausrichtung `cdot`K_Temperatur ; WMonat = Tage * WTag
## W_Jahr `=` A_PV `cdot` H_{h-Jahr} `cdot`K`cdot` %eta_PV `=` 1,64`m² over Modul `cdot` 16`Module `cdot`2,28 `kWh over (m²`cdot`d) `cdot`365`d `cdot` 1,21 `cdot`0,152`cdot`0,93
## WJahr = 3735 kWh
## Optimierung der Erträge entweder für die Sommer- oder die Wintermonate:
## Sommer: flache Anstellwinkel 15-20°, siehe Iopt, Winter: steile Anstellwinkel 60° -> diese Anlage liefert im Winter optimale Erträge (noch besser, wenn sie nach Süden ausgerichtet wäre)
# Wechselrichter
## 5 dieser Aufgaben eines Wechselrichters.
- Umwandlung der Gleichspannung der Solarmodule in eine Wechselspannung, die ins Netz eingespeist werden kann.
- Anpassung an die richtige
- Spannung
- Frequenz
- Phase (wo ist der Nulldurchgang?)
  des Netzes.
- Solarzelle mit MPP belasten um die maximal mögliche Energieausbeute zu erzielen
- Trennung der Anlage vom Netz
- bei Netzausfall
- bei zu kleiner Frequenz (Netz überlastet)
- bei zu großer Frequenz (zu viel Energie im Netz)
- Blindleistungskompensation: Durch zeitliche Verschiebung von Strom und Spannung kann ein Wechselrichter als Kondensator oder Spule wirken.
## Begriff und Funktionsweise des MPP-Trackings.
## Zur Bestimmung der Leistung P werden U und I am Eingang oder am Ausgang des DC-DC-Wandlers gemessen. Der MPP-Tracker merkt sich die gemessene Leistung und verstellt leicht den Tastgrad des DC-DC-Wandlers. Wenn die nun gemessenen Leistung größer ist, wird der Tastgrad weiter in die "gleiche Richtung" verstellt solange, bis die Leistung nicht mehr weiter steigt. Wird die Leistung kleiner, so wird der Tastgrad "in die andere Richtung" verstellt. Der MPP-Tracker sucht daher dauernd "durch Probieren" nach der maximalen Leistungsabgabe.
## Leitende Transistoren bei der positiven und negativen Halbwelle der Wechselspannung und Wege der fließenden Ströme:

positive Halbwelle: / Transistor T4 leitet dauernd / T2 und T3 sperren / T1 wird ein- und ausgeschaltet / zur Erzeugung der PWM / über Diode 2 fließt der Strom weiter wenn T1 ausgeschaltet ist. / aktive Stromkreise: / UPWM = UDC: / UDC+ → T1 → L1 → Netz → L2 → T4 → UDC-bei UPWM = 0: L1 → Netz → L2 → T4 →Diode2 → L1	negative Halbwelle: / Transistor T2 leitet dauernd / T1 und T4 sperren / T3 wird ein- und ausgeschaltet / zur Erzeugung der PWM / über Diode 4 fließt der Strom weiter wenn T3 ausgeschaltet ist. / aktive Stromkreise: / UPWM = -UDC: UDC+- → T3→ L2 → Netz → L1 → T2 → UDC- / bei UPWM = 0: L2 → Netz → L1 → T2 →Diode4 → L2

## Beschriftung und Erklärung der Abbildung:

## Der Hochsetzsteller oder Tiefsetzsteller wandelt die Solarmodul-Gleichspannung in die Zwischenkreis-Gleichspannung von ca. 325 V um (UDC). Die Transistoren der PWM-Brücke schalten diese Gleichspannung ein und aus und erzeugen die positive und negative Rechteckspannung UPWM, dessen Tastgrad sich ändert. In den Spulen entstehen dadurch fast sinusförmige Ströme, die durch den Kondensator weiter geglättet werden.

## Erklärung der folgenden Diagramme:

## Die Transistoren der PWM-Brücke erzeugen aus der Zwischenkreisspannung die Spannung UPWM. Der Tastgrad dieser Rechteckspannung ändert sich so, dass der Mittelwert des Stromes durch die Spulen einen fast sinusförmigen Verlauf besitzt. Dadurch ist auch der Spannungsverlauf UAC am Kondensator praktisch sinusförmig.
## Das oberste Bild zeigt nur eine sehr grobe Näherung. In Wirklichkeit ist die Periodendauer des PWM-Signal viel kleiner (mittleres Bild), so dass sich die Spannung nicht in Stufen, sondern annähernd sinusförmig ändert.
## Blindleistungskompensation und Entstehung der Blindleistung:
## Blindleistung entsteht in induktiven oder kapazitiven Verbrauchern, weil diese wie ein große Kondensatoren oder eine große Spule wirken. Sie speichern Energie im elektrischen oder magnetischen Feld. Diese muss durch das Netz dauern hin- und zurück transportiert werden, ohne dass diese Energie etwas bewirkt. Besser ist es, wenn diese kurzzeitig benötigte Ener­gie (die ja anschließend wieder abgegeben wird) möglichst in der Nähe des Verbrauchers er­zeugt und wieder aufgenommen wird. Man spricht von Blindleistungskompensation. Induktive Verbraucher muss man kapazitiv kompensieren, Kapazitäten (wie z.B. Erdkabel) muss man induktiv kompensieren. Beispiel: Bei der Kompensation von Offshore-Seekabeln wird die kapazitive Blindleistung von Spulen geliefert. Die Blindleistung pendelt zwischen Kabel und Kompensations-Spulen hin- und her und muss nicht von den Windrädern bereitgestellt werden.
Arbeitsblatt:
Anlagendaten		STC (Aufg 2.2)	-10° C (Aufg 2.3)	+75° C (Aufg 2.3)
Kurzschlussstrom	Isc in A	17,6 A	17,6 A	17,6 A
Leerlaufspannung	Uoc in V	303,2 V	342,5 V	247,1 V
Strom im MPP	IMPP in A	16 A	16 A	16 A
Spannung im MPP	UMPP in V	243,2 V	274,7 V	198,2 V

# Kennlinien
## I / U-Wertepaare aus I(U)-Kennlinie ablesen, Werte multiplizieren und P / U-Wertepaare eintragen, Punkte verbinden. Besonders viele Wertepaare im I(U)-Kennlinienknick verwenden, da dort der MPP ist.
## ISC beträgt 1/10 → Einstrahlung 1/10 → 100 W/m²
## Abgelesen ISC = 10,6 A UOC = 358 V IMPP= 9,4 A, UMPP= 288 V, PMPP= 2700 W
## ISC-Anlage / ISC-Modul = 2 Stränge
## UOC-Anlage / UOC-Modul = 9 Module in Reihe pro Strang
## 2 * 9 = 18 Module (Probe: 2700 W / 18 Module = 150 W/Modul → richtig)
## UMPP-Modul / = U1Zelle = Anzahl-Zellen = 32 V / 0,666 V = 48 Zellen in Reihe geschaltet.
## Modulfläche > (Zellenzahl * Zellenfläche) → Zwischenräume zwischen den Zellen und Modulrahmen → Erzeugen keine Energie → Modulwirkungsgrad < Zellwirkungsgrad
# Projektierung Solaranlage und Ertragsberechnung
## Siehe Diagramm nächste Seite
## Siehe Diagramm nächste Seite
## Bei 1000 W/m² und -10°C: UMPP * IMPP = 315 V * 9,5A = 3000 W
## → Hyperbel geht durch den MPP, 2 weitere Punkte auf der Hyperbel ermitteln, z.B. bei 250 V und 400 V → I = 3000 W / 250 V und I = 3000 W / 400 V → mithilfe dieser 3 Punkte lässt sich die Hyperbel einzeichnen
# Wechselrichter
## Arbeitsblatt:

# PV-Anlage: Einstrahlung-Ertrag-Wirkungsgrad
## 294 kWh
## 280 W
## 52,5 kWh
## 0,357m²
## 7,14 m²
## 71,4 %
# Photovoltaik
## Gebäude 2 ist am besten geeignet.
Gebäude →	Nr 1:	Nr 2:	Nr 3:
Ausrichtung des Gebäudes	0°	0°	-75°
Neigungswinkel des Daches	8°	20°	30°
Abgelesene Werte der jährlichen Einstrahlungssumme	1050 kWh/(m²a)	1150 kWh/(m²a)	1000 kWh/(m²a)

## Ein größerer Korrekturfaktor bedeutet nicht, dass die Einstrahlungssume in diesem Monat größer ist. (Die Einstrahlungssumme Hh auf die ebene Fläche ist natürlich im Juni viel größer als im November.) Die Korrekturfaktoren geben nur den Mehrertrag (k>1) an, den die Ausrichtung der Solarmodule gegen über der Einstrahlung auf die ebene Fläche erbringt. Im Juni bringt eine Neigung der Solarzellen nichts (Korrekturfaktor max 1), im November steht die Sonne sehr tief, daher ergibt sich z.B. der deutlichste Mehrertrag durch einen Neugungswinkel von ca. 60°.
## Tagesbedarf: { 432`kWh } over { 31`d } `=` 13,9 `{ kWh } over d
## W_Tag `=` P_Nenn `cdot` H_h over {1`kW / m²} `cdot` K_{ %alpha , %beta } → P_Nenn `=` {W_Tag `cdot`{1`kW over m²}} over {H_h `cdot` K_{ %alpha , %beta }} `=` {13,9 {kWh/m²} `cdot`{1`kW over m²}} over {1,7 {kWh over {m² cdot d}} `cdot` 1,31} `=` 6,24 `kW
## Anzahl`Module `=` { Nennleistung`der`Anlage } over { P_{MPP-STC-Modul} } `=` { 6,24 `kW} over {235`W} `=` 26,5 `Module`≈`27 `Module
## W_{Tag} `=` A_PV `cdot` H_{h-Tag} `cdot`K_{%alpha, %beta}`cdot` %eta_PV gleichsetzen mit W_Tag `=` P_Nenn `cdot` H_h over size 8{1`kW over m²} `cdot` K_{%alpha, %beta} A_PV `cdot` H_{h} `cdot`K_{%alpha, %beta}`cdot` %eta_PV `=` P_Nenn `cdot` H_h over {1`kW over m²} `cdot` K_{%alpha, %beta} auflösen nach η %eta_PV `=` {P_Nenn `cdot` H_h over {1`kW over m²} `cdot` K_{%alpha, %beta}} over { A_PV `cdot` H_{h} `cdot` K_{%alpha, %beta} } `=` {P_Nenn } over { A_PV `cdot`{1`kW over m²} } `=`{179 `W} over { 800 W over {m²} `cdot` 1,5`m `cdot`1`m } `=` 0,149 `=` 14,9 "%"
## U_{WR-max} `=`1,2 `cdot` U_{OC@STC} → U_{OC@STC} `=`U_{WR-max} over 1,2 `=` {420 `V} over 1,2 `=` 350 `V { Anzahl `Module`pro`String } `=` { Spannung `der `Anlage } over { Spannung`1`Modul } `=`{350 `V} over { 36,6 `V } `=` 9,56`Module → 9 Module in Reihenschaltung { 27`Module `insgesamt } over { 9`Module`pro`String }`=`3`Strings
## T2 = -10°C: %DELTA T `=` T_2 `-` 25°C `=`-35°C
## U_OC(T_2) `=` U_{OC-25°C} `cdot`(1 `+` {TK_U `cdot`%DELTA T}over {100`"%"})`=` 36,6`V`cdot`9`Module `cdot`(1 `+` {-0,34"%"/K `cdot`(-35`K)}over {100`"%"}) `=`368,6`V U_MPP(T_2) `=` U_{MPP-25°C} `cdot`(1 `+` {TK_U `cdot`%DELTA T}over {100`"%"})`=` 29,5`V`cdot`9`Module `cdot`(1 `+` {-0,34"%"/K `cdot`(-35`K)}over {100`"%"}) `=`297,1`V
## 100 W/m² sind 1/10 von 1000 W/m² → ISC sinkt auf 1/10 von ISC bei STC: ISC(100 W/m²) = 2,59 A
## Der MPP der Anlage liegt auch bei 100 W/m² im Arbeitsbereich des Wechselrichters.
## W8h= 4,63kWh
## Berücksichtigung des Wirkungsgrades: W_ges `=` W_8h over 0,9 `=`5,14`kWh muss der Speicher besitzen { Anzahl`Akkus }`=`W_ges over W_Akku `=`{ 5,14`kWh} over {1,44`kWh } `=`3,61 → 4 Akkus sind notwendig
# Photovoltaik (Abi 13/14)
Aufgaben eines Wechselrichters / - Erzeugung einer sinusförmigen Spannung aus einer Gleichspannung / - Netzsynchrone Einspeisung / - Optimale Energieausbeute der Solarmodule (MPP) / - Trennung der Solaranlage vom Netz bei Netzausfall / - Trennung der Solaranlage vom Netz bei zu großer oder zu kleiner Netzfrequenz (Überangebot an Energie oder Netzüberlastung) / - Blindleistungskompensation	2
Blindleistung entsteht durch die Speicherwirkung von Leitungen (Kapazität) und durch die induktive Wirkung von Verbrauchern wie z.B. Motoren. Die Entstehung von Blindleistung bewirkt, dass Strom und Spannung nicht mehr phasengleich sind. / Induktive Blindleistung kann durch Kapazitäten, kapazitive Blindleistung durch Induktivitäten kompensiert werden. Wechselrichter können in gewissen Grenzen Strom und Spannung in der Phase verschieben und dadurch Blindleistung kompensieren.	3
PWM-Brücke im Wechselrichter
sinusförmig eingezeichnete Linie ist ebenfalls richtig.	2

Kennwerte von Solarzellen / Kennlinienverlauf: / halbe Bestrahlungsstärke → halber Kurzschlussstrom → Parallelverschiebung der Kennlinie 1000 W/m² um ISC/2 nach unten. / → Leerlaufspannung ändert sich nur wenig / U in V 0 25 27 29,5 31 35 36,6 / I in A 0 8,35 8,3 8 7,25 3,5 0 / P in W 0 209 224 236 225 122,5 0	3 / 2 / 2
MPP-Tracking bedeutet, dass der Frequenzumrichter die Belastung des Solarmoduls immer so ändert, dass die abgegebene Leistung maximal wird. Die Werte von UMPP und IMPP ändern sich ständig mit der Bestrahlungsstärke. Daher kann man das Solarmodul nicht mit einem konstanten Widerstand belasten, sondern der Frequenzumrichter muss den Punkt maximaler Energieausbeute ständig „suchen“.	3

Projektierung der Module auf dem Dach / Bei STC liefert ein Modul 29,5V. Für maximal 660V darf man max. 660V / 29,5V = 22 Module in Reihe schalten. Bei NOCT liefert ein Modul 27,5V. Für minimal 400V muss man min. 400V / 27,5V = 13,5 -> 14 Module in Reihe schalten. Auf der Dachfläche haben 6 * 6 oder 4 * 9 = 36 Module Platz. / Daher schaltet man sinnvollerweise 18 Module in Reihe und parallel dazu noch einmal 18 Module in Reihe.	3
PSTC = 36 Module * 235WP = 8460WP / Strahlungsleistung durch die Sonne: 6*9m² * 1000W/m² = 54000W %eta = P_ab over P_zu = 8460W over 54000W = 15,7"%" / Alternative Berechnung bei NOCT: PNOCT = 36 * 179W = 6444W / Strahlungsleistung druch die Sonne: 6*9m² * 800W/m² = 43200W %eta = P_ab over P_zu = 6444W over 43200W = 14,9"%"	2

# Netzgekoppelte PV-Anlage (wie Abi 14/15)
## Für einige Punkte der I(U)-Kennlinien liest man die Wertepaare U und I ab und berechnet P = U • I. Werte von P bei den zugehörigen Werten von U eintragen, Punkte durch Kurve verbinden.
## ISC = 10,4 A, UOC = 520 V, UMPP = 410 V, IMPP = 9,3 A, PMPP = 3800 W siehe Diagramm unten
## n_Reihe`=`U_{OC-Gesamt} over U_{OC-Modul} `=`{520`V} over {43,3`V} `=`12 Module in Reihenschaltung
## s_Par `=` I_{SC-Gesamt} over I_{SC-Modul} `=` {10,4`A} over {5,2`A} `=`2 Strings parallel geschaltet
## -> 12 `cdot`2 `=`24 Module
## bei -10 °C: %DELTA T `=` T_2 `-` 25`°C`=` (-10`°C) `-` 25`°C `=` -35`K
## bei + 75°C: %DELTA T `=` T_2 `-` 25`°C`=` (+75`°C) `-` 25`°C `=` +50`K
## U(T_2) `=` U_{25°C} `cdot`(1 `+`TK_U `cdot`%DELTA T)
## Leerlaufspannungen pro Modul bei -10 °C und +75 °C mit TKU = -0,35 % / K:
## U_OC(-10`°C) `=` 43,3`V `cdot`(1 `+`(-0,0035) `cdot` (-35K)) `=` 43,3`V `cdot`1,1225 `=` 48,6`V U_OC(+75`°C) `=` 43,3`V `cdot`(1 `+`(-0,0035) `cdot` (50K)) `=` 43,3`V `cdot`0,825 `=` 35,7`V
## Gesamtanlage (12 Module in Reihe):
## U_OC(-10`°C) `=` 48,6`V `cdot` 12 `=` 583,2`V U_OC(+75`°C) `=` 35,7`V `cdot` 12 `=` 428,4`V

## Max. DC-Eingangsspannung 583 V (Leerlauf bei -10 °C) → WR 1 nicht geeignet MPP-Spannungsbereich bis 460 V (UMPP bei -10 °C) → WR 2 nicht geeignet ebenso bei -10 °C: PMPP = 460 V • 9,4 A = 4324 W → WR 2 könnte nicht im MPP arbeiten (Elektronik würde WR aber vor Überlastung schützen) -> nur WR 3 ist geeignet.
# Einphasiger Wechselrichter 230 V / 50 Hz (wie Abi 14/15)
+

1

3

2

4

UPWM
UAC
UDC

Netz
=Verbraucher
L1
L2
R

bei ti, Transistoren 1 und 4 leiten

1

3

2

4

UPWM
UAC
UDC

Netz
=Verbraucher
L1
L2
R

bei tp, Transisor 4 leitet

## Transistor 2 leitet die ganze Zeit tnegativ . Transistor 3 leitet wenn UPWM negativ ist und die Diode 4 leitet wenn Transistor 3 sperrt.
## Die Spulen halten den Stromfluss aufrecht während der Zeit tp (wenn Transistor 1 sperrt). Der Kondensator glättet den Kurvenverlauf weiter.

Süden

β = 37 °

β = 37 °
Haus A
Haus B

# Ertragsberechnung an PV-Anlagen
## Jahreserträge beider Häuser in kWh.
## abgelesen aus Formelsammlung S.27 Tabelle Mittlere tägliche Globalstrahlung Karlsruhe Jahr Hh = 3,28 kWh/(m2 d) und Kα,β = 1,17 bei β = 37° Südausrichtung
## Haus A: W_Tag `=` P_Nenn `cdot` H_h over {1`kW over m²} `cdot` K_{%alpha,%beta} `= `4`kW_p `cdot` 3,28 over {1 kW over m^2} `{kWh over {m^2 `cdot`d}} `cdot`1,17 `=` 15,35 `kWh over d Haus A: W_Jahr `=`15,35 `kWh over d `cdot` 365 `d `=` 5603 `kWh bei 37° Südausrichtung Haus B: W_Jahr `=` 5603 `kWh `cdot` 0,92 over 1,17 `=` 4406 `kWh Kα,β = 0,92 bei 37° Westausrichtung
## Die Sonnenstrahlen fallen auf dem nach Westen geneigten Dach immer schräg auf die Solarzellenoberfläche ein. Daher ist die Ausrichtung nie optimal.
## Bei der Südausrichtung bringt die Modulneigung von April bis August nur wenig Verbesserung gegenüber der Horizontalen. Bei der tief stehenden Sonne in den anderen Monaten birngt die Neigung von 37° gegenüber der Horizontalen einen deutlichen Mehrertrag, daher große Korrekturfaktoren.
## Fläche in m² bei Haus B zusätzlich mit Solarzellen belegt?
## {5603 `kWh} over {4406 `kWh} `=` 1,27 1,27-fache Fläche notwendig bei Haus B W_{Jahr-ideal} `=` A_PV `cdot` H_{h-Jahr} `cdot`K_{%alpha, %beta}`cdot` %eta_PV -> A_PV `=` W_{Jahr-ideal} over { H_{h-Jahr} `cdot`K_{%alpha, %beta}`cdot` %eta_PV} `=`{5603 kWh} over {3,28 `{kwh over{m^2 cdot d} `cdot`365`d}`cdot`1,17 `cdot`0,15} `=`26,67 `m^2 Haus B: 26,67`m^2 `cdot`1,27 `=` 33,87 `m^2 zusätzliche Fläche: 33,87 m² – 26,67 m² = 7,2 m²
## Keine Änderung, da die Korrekturfaktoren für Ost und West gleich.
## Je ein Strang muss auf je einer Dachfläche plaziert werden. Im Tagesverlauf ist zunächst die Ostseite stärker von der Sonne bestrahlt, am Mittag beide Seiten, am Nachmittag die Westseite. Da die Module eines Strings in Reihe geschaltet sind und „das schwächste“ Modul die Größe des Gesamtstroms bestimmt, sollten alle Module möglichst gleichmäßig beschienen werden. Daher ist es nicht sinnvoll, die Module eines Strangs teilweise auf der Ost- und teilweise auf der Westseite zu plazieren.