Themenbereiche
- E-Bike, Pedelec
- Motorersatzschaltbild
- Motorkennlinien
- Reichweitenberechnung
- Tiefsetzsteller

# Vergleich Energiespeicher Akku und Diesel
## m_Diesel`=`{ 63`kWh } over { 0,235 `cdot` 11,8`kWh / Kg } `=` 22,7`Kg
## m_Diesel`=`{ 63`kWh } over { 0,95 `cdot`0,95 `cdot` 0,13`kWh / Kg } `=` 537`Kg
## Anforderungen (mind. 5 ) an Akkumulatoren in Fahrzeugen:
## hohe Energiedichte zur Ermöglichung großer Reichweiten
## hohes Leistungsvermögen zur Anpassung an unterschiedliche Fahrgeschwindigkeiten
## guter Ladewirkungsgrad, möglichst verbunden mit einer Schnellladefähigkeit
## ausreichende mechanische Stabilität
## Belastbarkeit bezüglich hoher und tiefer Temperaturen
## lange Lebensdauer
## Mind. 2 Vorteile von Li-ION-Akkus gegenüber älteren Akkuarten.
## kein Memory Effekt
## keine Verwendung toxischer Substanzen
## kleiner und leichter wie vergleichbare Ni-MH Zellen
## derzeit bis zu 1000 Ladezyklen
## Verwendung preislich unkritischer Rohstoffe
## Mindestens 2 Probleme bei Li-ION-Akkus:
## extreme Empfindlichkeit gegenüber Überladung,
## mögliche Selbstzündung bei zu starker/schneller Entladung/Ladung
## empfindlich gegenüber Tiefentladung,
## momentan noch zu teuer
## W_Tank `=` 80`L `cdot`0,85`Kg over L `cdot`11,8 kWh over Kg `=` 802,4`kWh
## W_Nutz `=`802,4`kWh `cdot`0,235 `=`188,6`kWh
## P_Rüssel `=`{802,4`kWh} over { 3`min } `=`{802,4`kWh} over { 3/60`h } `=`16,05`MW
## W_elektr `=`W_Nutz over %eta `=` { 188,6`kWh } over { 0,95 `cdot`0,95 } `=`209`kWh
## P_elektr `=`{209`kWh} over { 3/60`h } `=`4,18`MW
## P_Schuko `=`230`V`cdot`16`A`=`3,68`kW Anzahl_Schuko `=`{ 4,18`MW } over { 3,68`kW } `=`1136`Stück
## W_80 `=`{ 209`kWh }`cdot`0,8`=`167,2`kWh
## P_{Drehstrom-Haushalt} `=` sqrt{3} `cdot`400`V`cdot`16`A `=`11,09`kW → t`=`{ 167,2`kWh } over { 11,09`kW } `=`15,1`h
## P_{Drehstrom-Baukran1} `=` sqrt{3} `cdot`400`V`cdot`32`A `=`22,17`kW → t`=`{ 167,2`kWh } over { 22,17`kW } `=`7,54`h
## P_{Drehstrom-Baukran2} `=` sqrt{3} `cdot`400`V`cdot`63`A `=`43,65`kW → t`=`{ 167,2`kWh } over { 43,65`kW } `=`3,83`h
# Akku in einem Pedelec
## Reihenschaltung_proStrang `=`{ 48`V } over { 3,7`V } `=` 13`Stück Parallelstränge `=` { 39 } over { 13 } `=`3
## Q_1Zelle `=`{ 6,6`Ah } over { 39 } `=`169 mAh
## P `=` 2`cdot` %pi `cdot`n`cdot` M `=` 2`cdot` %pi `cdot`v over U`cdot` M `=` 2`cdot` %pi `cdot`25`{1000`m} / {3600`s} over {2`m}`cdot` 10`Nm `=`218,2`W
## P_{Motor-mech} `=`{218,2`W `cdot`0,43} `=`93,8`W P_{Motor-elektr} `=` {93,8`W} over { 0,92 } `=`101,96`W
## W_{ Akku-ab } `=`317`Wh `cdot`0,9 `=`285,3 `Wh
## Fahrzeit: t `=`W_{ Akku-ab } over { P_{Motor-elektr} } `=`{ 285,3`Wh } over { 101,96 `W } `=`2,8`h
## Reichweite: s `=`v `cdot`t `=`25`km/h `cdot`2,8`h `=`70`km
## P `=` 2`cdot` %pi `cdot`v over U`cdot` M → v `=`{P `cdot`U} over { 2`cdot` %pi `cdot`M } `=`{ (125`W`+`250`W) `cdot`2`m } over { 2`cdot` %pi `cdot`21,6`Nm } `=` 5,53 m over s `=`19,9` km over h
## P_{Motor-elektr} `=` {250`W} over { 0,92 } `=`271,7`W
## t `=`W_{ Akku-ab } over { P_{Motor-elektr} } `=`{ 285,3`Wh } over { 271,7 `W } `=`1,05`h
## Reichweite: s `=`v `cdot`t `=`19,9`km/h `cdot`1,05`h `=`21`km
## t `=`s over v `=` { 105 `km } over { 25 `km/h } `=` 4,2`h P_{ Motor-elektr } `=` W_{ Akku-ab } over t `=`{ 48`V `cdot`8,8`Ah `cdot`0,9 } over { 4,2`h } `=` 90,5`W
## P_{Motor-mech} `=`{90,5`W `cdot`0,92} `=`83,2`W P_{ mech-25km/h } `=` 218,2`W siehe 2.3
## Motorunterstützung `=` { 83,2`W } over { 218,2`W } `cdot` 100 %Ux0025 `=` 38,1 %Ux0025
## P_Mensch `=`218,2 `W `-`83,2`W `=`135`W
## Umgerechnete Akkukosten: { 600`€ } over { 1200 `cdot`70`km } ` =`0,00714`€ over {km} =`0,714`€ over {100`km}
## Stromkosten: { 0,32`kWh } over { 0,9 `cdot`0,9 `cdot` 70`km } `cdot` 0,25`€ over kWh`=`0,00141 `€ over km `=`0,141 `€ over {100`km}
## Gesamtkosten: 86 Cent pro 100 km
## Verbrauchskosten: 9 € pro 100 km. Zehnmal soviel die die Pedelec-Kosten inkl. Akku!
# Funktionsprinzip Elektromotor
## Gleichnamige des Stators und des Rotors stoßen sich ab → Drehbewegung. Sobald sich ungleichnamige Pole gegenüberstehen, muss eine Umpolung erfolgen, sonst würde der Motor in der Position „ungleichnamige Pole stehen einander gegenüber“ stehen bleiben

2P
## bürstenloser Motor → Der Rotor benötigt keine Stromzuführung über Schleifkontakte (Bürsten), elektronisch kommutiert → die Umpolung des Stroms und damit der Magnetfelder geschieht nicht mechanisch mit Schleifringen sondern mit Transistorschaltern, außenliegender Rotor → das drehbare Teil des Motors liegt außen, Rekuperation → Beim Bremsen arbeitet der Motor als Generator und gewinnt Energie zurück, die im Akku gespeichert wird.
2P
## Markieren Sie in den nebenstehenden Motorkennlinien die Punkte "Leerlauf" → Drehmoment 0 (links), Strom = 0 "Anlauf" → Drehmoment maximal (rechts), Drehzahl 0.

n
I
Strom I
2P
## Motorersatzschaltbild n = 0 → Uind = 0 → I maximal da nur von Ranker begrenzt Imax = Uklemme / Ranker

RAnker
UKlemme
Uinduziert ~ n
IKlemme
UR

3P
## n ↑ → Uind ↑ → UR ↓ → I ↓
# E-Bike-Motor (9P)
## Nennbetrieb: Unenn = 36V, Pnenn-elektrisch = 250W, MNenn = 10 Nm, ηNenn = 84%, nNenn = 3,348 1 over s entspricht v = 25 km over h bei einem Radumfang von 2,074m. Die mechanischen Verluste des Motors bleiben unberücksichtigt.
## I_Nenn `=`P_Nenn over U_Nenn `=`{ 250`W} over {36`V } `=`6,944`A

Pzu = Pelekt
UAnker * IAnker
Pab = Pmech
 ω * M
Pverlust = UR * IAnker (Wärmeverluste)
Pverlust = I²Anker * RAnker
## %eta `=`P_ab over P_zu
## → P_ab `=`%eta `cdot`P_Zu `=`0,84 `cdot`250`W `=`210`W
## P_Verlust `=`250`W `-`210`W `=`40`W

RAnker
UAnker
Uind ~ n
IAnker
UR

## P_Verlust `=`I^2 `cdot`R_Anker
## → R_Anker `=`P_Verlust over I^2 `=` { 40`W} over ( 6,944`A)^2 `=`0,8296 %OMEGA
## U_R `=`R `cdot`I `=`0,8296%OMEGA `cdot`6,944 ` A `=`5,76`A
## U_ind `=`U_Anker `-` U_R `=`36`V - 5,76`V `=`30,24`V
## Abgelesen: M = 8,2 Nm (bei v = 20km/h und 0% Steigung)
## M over I `=`konst `=`M_2 over I_2 → I_2 `=`M_2 `cdot`I_Nenn over M_Nenn `=`8,2`Nm `cdot`{6,99`A} over { 10`Nm } `=`5,694`A
## n_2 `=`{ 20`km over h } over { 2,074`m } `=`{ 20`{1000`m} over {3600`s} } over { 2,074`m } `=`2,679`1 over s
## U_ind over n `=`konst `=`U_ind2 over n_2 → U_ind2 `=`U_ind over n cdot n_2 `=`{ 30,24`V }over { 3,348 1 over s } `cdot`2,679 1 over s `=`24,19`V
## U_R `=`R_Anker `cdot`I `=`4,726`V
## U_Anker `=` U_R `+`U_ind `=`4,726`V `+`24,19`V `=`28,92`V
## P_zu `=` U_Anker `cdot`5,694`A `=`165`W
## P_ab `=`P_mech `=`2 `cdot`%pi`cdot`2,679`cdot`8,2`Nm `=`138`W
## %eta `=`P_ab over P_zu `=`{ 138`W } over { 165`W } `=`83,6 %Ux0025 hat sich leicht geändert.
# Reichweitenberechnung Pedelec 1
## Ein Pedelec-Fahrer fährt zuerst mit v = 25 km/h auf der Ebene eine Strecke von s = 40 km mit einer Motorunterstützung von 25 % (Motor 25 %, Mensch 75 %). Anschließend schaltet er auf Motorunterstützung 50 % und fährt mit 15 km/h eine 10 km lange Bergstrecke mit 8 % Steigung hoch. Vor der Fahrt hat er seinen 280 Wh-Akku voll aufgeladen. Rechnen Sie in allen Fällen mit einem Wirkungsgrad des Motors von 80 %.
## Berechnen Sie, ob die gespeicherte Energiemenge zur Bewältigung der Strecke ausreichend ist. Verwenden Sie die Kennlinienschar P(v).
## Ebene:
## Abgelesen: P = 212 W, davon 25 %: Pmotor = 53 W → Pelekt = 53 W/0,8 = 66,25 W
## t = s/v = 40 km / 25 km/h = 1,6 h
## W = P • t = 66,25 W • 1,6 h = 106 Wh (Ebene)
## Berg:
## Abgelesen: P = 410 W, davon 50 %: Pmotor = 205 W → Pelekt = 205 W/0,8 = 256,25 W
## t = s/v = 10 km / 15 km/h = 0,667 h
## W = P • t = 256,25 W • 0,667 h = 170,9 Wh (Berg)
## Gesamt:
## Wges = 106 Wh + 170,9 Wh = 276,9 Wh < 280 Wh Energiemenge reicht aus.
## Stufe 10%: P`=`{ 212`W `cdot`0,1 } over 0,8 `=`26,5W t = 1,6 h s.o.
## → W = 26,5 W • 1,6 h = 42,4 Wh wenn er 25 km/h fährt.
# Abi-Musteraufgabe: Testfahrt mit dem Pedelec
## Abgelesen: P = 350 W
1P
## P_elekt `=` { 350`W `cdot`0,6 } over { 0,8 } `=`262,5`W
1P
## Fragestellungen zur Vertiefung: Je größer der Anstieg, desto größer die notwendige Leistung, da nun zusätzlich die Hangabtriebskraft überwunden werden muss. Der exponentielle Anstieg der Kurven mit der Geschwindigkeit wird durch den Luftwiderstand hervorgerufen.
3P
## Bestimmen Sie den Luftwiderstandsbeiwert des Radfahrers (FLuftwiderstand = 32,7 N, ARadfahrer = 0,9 m²). Bewerten Sie Ihr Ergebnis anhand der Übersicht „Widerstandsbeiwert verschiedener Körper“ in der Formelsammlung. Antworten fehlen noch
Energie im Akku
## W = U • I • t = 36 V • 2 A • 4 h = 288 Wh
1P
## t`=`{ 20`km } over { 25`km / h } `=`0,8`h W_verbraucht `=`262,5`W `cdot`0,8`h `=`210`Wh
2P
## W_verbleibend `=`W_akku `-`W_verbraucht `=`78`Wh
Bergfahrt - zweite Etappe

## Unterstützung `=`{400`W} over { 500`W } `=` 80` %Ux0025
2P
## Abgelesen: v = 15,3 km/h bei 500 W und 10 % Steigung
## Der Motor gibt nur 400 W ab! → P_elekt `=`{400`W} over 0,8 `=`500`W
4P
## Zeit bis der Akku leer ist: t `=`W over P `=`{ 78`Wh } over { 500`W } `=`0,156`h
## Während dieser Zeit zurückgelegter Weg: s `=`v`cdot`t`=`15,3`km/h `cdot`0,156`h `=`2,39 `km
## Steigung `=`tan %alpha `=`{ Höhenmeter } over { zurück gelegte Strecke }
## → Höhe `=`10`cdot`1 over 100 `cdot`2,39`km `=`239 hm
## Abgelesen v = 12,3 km/h bei 400 W und 10 % Steigung, Pelekt = 500 W s.o.
2P
## t `=`W over P `=`{ 78`Wh } over { 500`W } `=`0,156`h
## Gleiche Zeit wie oben, jedoch fehlen hier die 100 W des Fahrers, dadurch bewegt sich das E-Bike langsamer und legt in der gleichen Zeit weniger Strecke zurück:
## s `=`v`cdot`t`=`12,3`km/h `cdot`0,156`h `=`1,92 `km
## Höhe `=`10`cdot`1 over 100 `cdot`1,92`km `=`192 hm
## Zwei Fahrer (gleiche Gesamtmasse) befinden sich im Wettstreit. Zu Beginn der zweiten Bergetappe steht beiden eine Akkuladung von 80 Wh zur Verfügung. Es gewinnt, wer nach 2 h die meisten Höhenmeter hat. Welche Geschwindigkeit ist optimal, um den Wettbewerb zu gewinnen?
3P
## Ohne Tretunterstützung: so langsam fahren, dass die 80 Wh genau für 2 h reichen!
## Dann kann der Mensch die größte Energiemenge beitragen, da er 2 h lang 100 W liefert.
## P`=`W over t `=`{ 80`Wh } over { 2`h } `=` 40`W → Pmech = 32 W
## Pges = 132 W → abgelesen v = 4 km/h → s = 4 km/h • 2 h = 8 km
## → Höhe `=`10`cdot`1 over 100 `cdot`8`km `=`800`hm 200 hm vor dem Ziel ist der Akku leer.
Energieflussdiagramm (weitere Vertiefung)

Akku
Leistungs-
elektronik

Gleichstrom-
Motor

400 W
44 W
4 W
51 W
Das Energieflussdiagramm zeigt, wie sich der Gesamtwirkungsgrad von 80 % bei einer mechanischen Leistung des Antriebs von 400 W zusammensetzt.
## Berechnen Sie die Teilwirkungsgrade von Akku, Leistungselektronik und Gleichstrommotor. Nennen Sie die maßgeblichen Eigenschaften dieser Komponenten, welche die Teilwirkungsgrade beeinflussen. P_{ Motor-elektr } `=`400`W `+` 44`W `=`444`W %eta_Motor `=` P_ab over P_zu `=` { 400`W } over { 444`W } `=`0,9
## P_{ Akku-ab } `=`444`W `+` 4`W `=`448`W %eta_Elektronik `=`{ 444`W } over { 448`W } `=`0,991
## P_{ Akku-zu } `=`448`W `+` 51`W `=`499`W %eta_Akku `=`{ 448`W } over { 499`W } `=`0,898
# Kennlinien Motor
## U (n)-Kennlinie im Leerlauf.
U(n)-Kennlinie
n in min-1
U in V
## Versuchsbeschreibung: 12 V Klemmenspannung einstellen Motor nicht belasten, Drehzahl mit Drehzahlmesser feststellen Motor mit Wirbelstrombremse belasten, Drehmoment feststellen, Drehzahl messen. Usw. bei unterschiedlichen Belastungen messen
## Da Drehzahl und Geschwindigkeit über den Radumfang gekoppelt sind n `=` v over Radumfang , kann man die Drehzahl-Achse in eine Fortbewegungs-Geschwindigkeitsachse umrechnen solange sich das Übersetzungsverhältnis z.B. durch ein Getriebe nicht ändert.
## Betriebspunkt 1 Ncm / 1500 min-1 Wunsch schneller zu fahren → Spannung erhöhen → ohne Gegenwind würde sich das Drehmoment zur Beschleunigung leicht erhöhen, aber beim Erreichen des Endpunkts wieder genauso groß sein wie zu Beginn (Weg a)
## Da sich aber die Luftwiderstandskraft erhöht und damit das notwendige Drehmoment, erhält man einen Übergang wie bei b) gezeichnet.
## Betriebspunkt 1 Ncm / 1200 min-1 → gleichbleibende Geschwindigkeit, daher n = konst, aber erhöhte Hangabtriebskraft → erhöhtes Drehmoment → Übergang c)
## Auch hier muss die Motorspannung erhöht werden.
# E-Bike
## n `=`160`1 over min `=`2,667 `1 over s v`=`20 `km over s `=` 5,556`m over s Radumfang `=`v over n `=`{ 5,556`m over s } over { 2,667`1 over s } `=`2,08`m
## bei UAnker = 36 V und n = 160 U/min abgelesen: M = 16,2 Nm
## Ersatzschalbild des Motors Energieflussdiagramm mit Berechnungsformeln
## P_Mech `=` 2`cdot``%pi`cdot`n`cdot`M`=`2`cdot``%pi`cdot`160 over{60`s}`cdot16,2`Nm `=`271,4`W

Pzu = Pelekt
UAnker * IAnker
Pab = Pmech
 ω * M
Pverlust = UR * IAnker (Wärmeverluste)
Pverlust = I²Anker * RAnker

RAnker
UAnker
Uind ~ n
IAnker
UR

## P_elektr `=`P_mech over %eta `=`{ 271,4`W } over 0,9 `=`301,6`W `=`U `cdot`I
## P_Verlust `=`310,6`W `-`271,4`W `=`30,2`W
## I `=`P_elektr over U `=`{ 301,6`W } over { 36`V } `=`8,378`A
## P_Verlust `=`U_R`cdot`I `=`R`cdot`I^2 → R `=`P_Verlust over I^2 `=`{ 30,2`W } over ( 8,378`A)^2 `=`0,43`%OMEGA
## Alternative: U_R `=`P_Verlust over I `=`{ 30,2`W } over { 8,378`A } = 3,61`V R `=`{ U_R } over I `=`{ 3,61 `V } over { 8,378`A } `=`0,43`%OMEGA
## v = 20 km/h (→ n = 160 U/min siehe Aufgabentext) und M = 21 Nm liegt oberhalb der 36 V-Kennlinie. Dies ist mit einem 36 V-Akku nicht möglich. Bei Tretunterstützung wird weniger Drehmoment vom Motor benötigt, laut 36 V-Kennlinie sind max. ca. 16,3 Nm bei n = 160 U/min vom Motor möglich.
## 50 % Tretunterstützung: M_Motor `=`{ 21`Nm } over 2 `=`10,5`Nm
## Betriebspunkt M =10,5 Nm und n = 160 U/min: liegt etwas über der 31 V-Kennlinie → U = 31,5 V notwendig

RAnker
31,5 V
Uind ~ n
IAnker
UR

## P_Mech `=` 2`cdot``%pi`cdot`n`cdot`M`=`2`cdot``%pi`cdot`160 over{60`s}`cdot`10,5`Nm `=`176`W
## P_elektr `=`{ 176`W } over 0,9 `=`195`W `=`U `cdot`I
## I `=`P_elektr over U `=`{ 195`W } over { 31,5`V } `=`6,2`A
## P_ab `=`U_ind`cdot`I → U_ind `=`P_ab over I `=`{ 176`W } over {6,2`A} `=` 28,4`V
## Uind over n `=`{ 28,4`V } over { 160 / 60`s } `=`10,6`Vs
## P_elektr `=`{ 67`W } over 0,9 `=`74,4`W bei 20 km/h
## → t_20 `=`W over P `=`{ 380`Wh } over { 74,4`W } `=`5,1`h → s`=`v`cdot`t `=`20`km over h `cdot 5,1h `=`102`km
## P_elektr `=`{ 87`W } over 0,9 `=`96,7`W bei 25 km/h
## → t_25 `=`W over P `=`{ 380`Wh } over { 96,7`W } `=`3,9`h → s`=`v`cdot`t `=`25`km over h `cdot 3,9`h `=`97,5`km
## Der langsamere E-Biker kommt etwas weiter, allerdings braucht er viel mehr Zeit. Der schnellere E-Biker muss „kräftiger“ treten, für ihn ist es während der kürzeren Zeit anstrengender (97 W statt 74 W)
# Weitere mögliche Aufgabenstellungen zur Aufgabe 8
## 8,2 Nm; 6,7 Nm; 26,2 Nm
## 29,5 V / 25,2 V
## 20 V / 27,8 V
## 24,5 V; 33,5 V
## 0 W / 68,7 W; 42 W / 82,3 W
## n = 100 U over min "Unterstützung:" 50"%"
## Spannung: "Tastgrad" = t_i over T = U_Mittel over U_max → U_Mittel = t_i over T cdot U_Max = {4 ms} over {6 ms} cdot 36 V = 24 V
## Drehmoment ablesen: M_abgelesen = 12 Nm
## mit 50% Unterstützung: M = 2 cdot M_abgelesen = 2 cdot 12 Nm = 24 Nm
## Geschwindigkeit bei n = 100 U over min ermitteln:
## v = %omega cdot r = 2 cdot %pi cdot n cdot r → v_1 = 2 cdot %pi cdot n_1 cdot r und v_2 = 2 cdot %pi cdot n_2 cdot r
## → v_1 over n_1 = v_2 over n_2 aus vorheriger Aufgabe: v = 15 km over h " bei " n = 120 U over min v_2 = v_1 cdot n_2 over n_1 = 15 km over h cdot {{100 U over min} over {120 U over min}} = 12,5 km over h
## Maximale Steigung aus Diagramm bei M = 24 Nm und v = 12,5 km over h → max 5,5 %
## bei v = 5 km over h "Steigung" = 8"%" "Unterstützung" = 50 "%" %eta = 0,9
## nötiges Drehmoment aus Schaubild abgelesen: M = 31 Nm
## mit 50% Unterstützung: M_Motor = 15,5 Nm
## Drehzahl bei v = 5 km over h ermitteln: v = %omega cdot r = 2 cdot %pi cdot n cdot r → v_1 = 2 cdot %pi cdot n_1 cdot r v_2 = 2 cdot %pi cdot n_2 cdot r
## → v_1 over n_1 = v_2 over n_2 aus vorheriger Aufgabe: v = 15 km over h " bei " n = 120 U over min
## n_2 = v_2 over v_1 cdot n_1 = {{5 km over h} over {15 km over h}} cdot 120 U over min = 40 U over min Spannung ablesen: U_Anker = 18 V
## "Tastgrad" = t_i over T = U_Mittel over U_max → t_i = U_mittel over U_max cdot T = {{18 V} over {36 V}} cdot 6 ms = 3 ms

## P_ab = 2 cdot %pi cdot n cdot M = 2 cdot %pi cdot {{40 1 over min} over {60 min over s}} cdot 15,5 Nm = 64,93 W
## P_el = P_ab over %eta = {64,93 W} over 0,9 = 72,14 W
## P_el = U_Anker cdot I_Anker ~~ rightarrow ~~ I_Anker = P_el over U_Anker = {72,14 W} over {18 V} = 4,01 A
# Elektroroller

Motorkennlinie M(n) und Fahrkennlinien bei verschiedenen Steigungen in %
n in 1/min
M in Nm

## Leerlaufdrehzahl n0 =270 U/min (bei M = 0) Anlaufmoment des Motors MA = 60 Nm (bei n = 0)
## s. Diagramm: Die Kennlinie verläuft parallel zur bekannten 48 V-Motorkennlinie
## Der Schnittpunkt mit n-Achse (Leerlauf) ergibt sich aus folgenden Überlegungen:

RAnker
UAnker
Uind ~ n
IAnker
UR

## Im Leerlauf ist IAnker = 0, daher gilt dort Uind = UAnker
## U_ind over n `=` konst → im Leerlauf: U_Anker over n `=` konst
## U_Anker48 over n_48 `=` U_Anker36 over n_36 → n_36 `=` {U_Anker36 `cdot`n_48} over U_Anker48 `=` {36`V `cdot`270`1 over min} over {48`V} `=`202,5`1 over min
## Alternative: Ähnlich kann man mit dem Drehmoment beim Anfahren (n=0) argumentieren:
## M_ab over I_Anker `=`konst Beim Anfahren ist n=0, damit ist Uind=0, damit gilt UAnker = R_Anker * I
## Wenn UAnker um ¼ reduziert wird, reduziert sich auch IAnker um ¼ (Ranker = konstant)
## Wenn U_Anker sich um ¼ reduziert, reduziert sich auch M um ¼ M_ab1 over I_Anker1 `=`M_ab2 over I_Anker2
## Damit reduziert sich M von 60 Nm auf 45 Nm. Die 36V-Kennlinie beginnt also bei 45 Nm parallel zur eingezeichneten 48V-Kennlinie.
## n `=`v over U → bei 100 1/min: v `=`n `cdot`U `=`100`cdot`1 over { min } `cdot`2`cdot`%pi `cdot`0,34`m
## v `=`100`cdot`60 over { h } `cdot`2`cdot`%pi `cdot`0,34`km over 1000 `=`12,8 km over h Doppeltes n → doppeltes v, usw.
## Abgelesen Schnittpunkt Motorkennlinie und 0 %-Kurve: n = 220 1/min
## v `=`220`cdot`60 over { h } `cdot`2`cdot`%pi `cdot`0,34`km over 1000 `=`28,2 km over h Ebene: v = 28,2 km/h
## Abgelesen Schnittpunkt Motorkennlinie und 4 %-Kurve: n = 170 1/min
## v `=`28,2`km/h `cdot`170 over 220 `=`21,8`km/h
## Abgelesen: n = 180 1/min und M = 20 Nm
## P_Mech `=` 2`cdot``%pi`cdot`n`cdot`M`=`2`cdot``%pi`cdot`180 over{60`s}`cdot`20`Nm `=`377`W
## P_elektr `=`{ 377`W } over 0,85 `=`444`W
## P`=`U_Anker `cdot`I → I `=`P_elektr over U_Anker `=`{ 444`W } over { 48`V } `=` 9,25`A
## P_Verlust `=`P_elektr `-`P_Mech `=`444`W `-`277`W `=` 67`W
## P_Verlust `=`I^2 `cdot`R_Anker → R_Anker `=`P_Verlust over I^2 `=`{ 67`W } over (9,25`A)^2 `=`0,783 `%OMEGA
## Die Spannung wird ein- und ausgeschaltet. Das Verhältnis von Einschaltzeit und Periodendauer legt den Mittelwert der Motorspannung fest.
## M_ab over I_Anker `=`konst Beim Anfahren ist n=0, damit ist Uind=0, damit gilt UAnker = R_Anker * I
## M_ab1 over I_Anker1 `=`M_ab2 over I_Anker2 → I_Anker2 `=` M_ab2 over M_ab1 `cdot`I_Anker1
## Wenn Mab halbiert wird, halbiert sich auch IAnker.
## Wenn IAnker halbiert wird, halbiert sich auch Uanker (Ranker konstant)
## Um die Spannung 48V des Akkus zu halbieren benötigt man einen Tastgrad von g = 50 %
## n = 180 1/min → v `=`180`cdot`60 over { h } `cdot`2`cdot`%pi `cdot`0,34`km over 1000 `=`23,1 km over h
## W_Akku `=` 48`V `cdot` 30`Ah `=`1440`Wh → W_elektr `=`1440`Wh `cdot`0,9 `=`1296`Wh
## t `=`W over P `=`{ 1296`Wh } over { 444`W } `=`2,92`h
## s `=`v `cdot`t `=`23,1`km over h `cdot` 2,92`h `=` 67,5 `km

## W = 0,196 kWh
# MOSFET in einer E-Bike-Steuerung
## R_DS `=`U_DS over I_Motor `=` { 0,7`V } over { 6,9`A } `=` 0,101`%OMEGA
## P_Trans `=` I^2_Motor `cdot`R_DS `=`( 7`A)^2 `cdot`0,1,1 %OMEGA `=`4,95`W
## P_Motor `=`U_Motor `cdot`I_Motor `=`( 36`V`-`0,7`V) `cdot`7`A `=`247`W
## %eta `=`P_{Motor-ab} over Pges `=`{ 230`W } over { 247`W `+`4,95`W } `=`91,3` %Ux0025
## Transistor schnell ein- und ausschalten, dadurch wird der Motor so schnell ein- und ausgeschaltet, dass dieser nur den Mittelwert der Spannung „sieht“. Sehr guter Wirkungsgrad, da praktisch keine Energie am Vorwiderstand verloren geht
## t_i over T `=`3 over 4

USteuer
UMotor
UDS
5V

0V
t
t
t
ideal
ideal

## P_Motor `=`247`W `cdot`3 over 4 `=`185`W
# Transistorbrückenschaltung

Rechts

Ubatt
36V

T1

&

T2

&

T3

&

T4

&

0V/5V

DC
DC

5V

36V

PWM

Links
M

# Tiefsetzsteller für energiesparende LED-Beleuchtung
## Uein+, T, L, LED, R, Uein-
## L, LED, R, Diode, L. Spule nimmt Energie auf, wenn T leitet und gibt Energie ab, wenn T sperrt. Sie erhält den Stromfluss durch die LED aufrecht. Die Diode ermöglicht das Weiterfließen des Stromes wenn T sperrt.
## U2 und I.
## Uein immer konstant (= Amplitude U2), ULED = 4V konstant, Uspule so, dass zu jedem Zeitpunkt gilt: U2 = Uspule + 4V + 0,25V
## 1)f, 2)r, 3)f, 4)r, 5)r, 6)f.
# Tiefsetzsteller
## T1 leitet: G1+, T1, L1, R1, G1-. T1 sperrt: L1, R1, T2, L1.
## L1 erhält den Strom aufrecht während T1 sperrt und wirkt während dieser Zeit als Energiequelle.
## abgelesen: Tau = 1 ms -> R = 10 Ω.
## 1) steiler Anstieg -> Tau kleiner -> L kleiner oder R größer. 2) höhere Frequenz, gleiches Tau. 3) höhere Frequenz, kleineres Tau: L kleiner oder R größer.
# Motorsteuerung in Biogasanlage
## Gleichspannungsmotor nicht direkt an Wechselspannung anschließbar, Spannung zu groß.
## Gleichrichter, Glättung; PWM-Erzeugung
## Rechtslauf: IN1=1, IN2=0, EN1=1, EN2=1, Linksslauf: IN1=0, IN2=1, EN1=1, EN2=1
## g=ti/T=10µs/40µs=0,25, UMitttel =g*U=0,25*110V=27,5V
## Es wird verhindert, dass beide Transistoren gleichzeitig schalten. –> Kurzschlussgefahr
## L-R in Reihe, d.h Selbstinduktionsspannung an der Spule. Strom steigt bzw. sinkt nach e-Funktion (keine Geraden)
## abgelsesen: T = 40µs -> f=1/T=1/40µs=25kHz
## Nahezu konstanter Strom -> M~I -> konstantes Drehmoment, ohne Ruckeln
## Nachteil Vorwiderstand: riesige Verlustleistung, Mit PWM leicht Anlauf realisierbar (Tastgrad langsam erhöhen),
## Wechsel von Links- in Rechtslauf -> Tastgrad = 0,5 -> T1&T4 und T2&T3 schalten hin und her (-> Freilaufdioden wirkungslos)
## U abwechselnd positiv und negativ (gleich gross) mit Tastgrad = 50%
# Selbstfahrendes Transportsystem

m={%DELTA y } over {%DELTA x}= h over x s_{1}= {10 m} over 0,1 = 100m s_{2}= {10 m} over 0,05 = 200m	1
v = 5 km over h =5 * {1000 m} over {3600 s} = 1,389 m over s / t_{Weg}= t_b + 2* t_Fahrtdauer + t_e ~~mit ~~ t_{Fahrtdauer}= s over v / t_{Fahrtdauer 1} = {100 m} over {1,389 m over s } = 72 s newline t_{Weg 1}= 5 s + 2 * 72 s+ 4s = 153 s t_{Fahrtdauer 2} = {200 m} over {1,389 m over s} = 144 s newline t_{Weg 2}= 5 s + 2 * 144 s+ 4s = 297 s	2
abgelesen PAntrieb bei v = 5 km/h / P_1 = 175 W P_2 = 80 W	1
W_Weg=P_Steuerung*t_Weg + P_Antrieb * t_Fahrtdauer / W_1=4,14 Wh =14,9 kWs W_2=15 W*297 s+80 W*144 s newline W_2 =16,0 kWs / Akku- Energieinhalt W_Akku=120 Wh = 432 kWs / Anzahl der Fahrten N=W_Akku over W_Weg / N_Weg1 = 29 N_Weg2={432 kWs}over{16,0 kWs}=27	3

Durch die Bergabfahrt verfügbare Energie / W_{bergab}=P_Antrieb*t_{Fahrtdauer}*%eta / W_{bergab 1}=175 W * 72 s * 0,7 = 8,82 kWs newline Q_1=W_bergab1 over U_Akku={8,82 kWs} over {12 V}=735 As newline I_1 = Q_1 over t = {735 As} over {72 s}= 10,2 A newline I_1 > I_Lmax ~%tendto~ I_rekup1 = 5A W_{bergab 2}=80 W * 144 s * 0,7 = 8,06 kWs newline Q_2=W_bergab2 over U_Akku={8,06 kWs} over {12 V}=671,7 As newline I_2 = Q_2 over t = {671,7 As} over {144 s}= 4,66 A newline I_2 < I_Lmax ~rightarrow ~ I_rekup2 = I_2 / Einspeisbare Energie durch die Bergabfahrt / W_rekup=U*I_rekup*t_Fahrtdauer / W_rekup1=12 V*5 A*72 s newline W_rekup1= 4,32 kWs W_rekup2=12 V*4,66 A*144 s newline W_rekup2= 8,05 kWs / Benötigte Energie pro Fahrt W_r = W_Weg - W_rekup / W_1R = 14,9 kWs - 4,32 kWs newline W_1R = 10,58 kWs W_2R = 16,0 kWs - 8,05 kWs newline W_2R = 7,95 kWs / Anzahl Fahrten mit Rekuperation N_R = W_Akku over W_R / N_1R = {432 kWs} over {10,58 kWs}=40,8 / Es sind 40 Fahrten möglich N_2R = {432 kWs} over {7,95 kWs}=54,3 / Es sind 54 Fahrten möglich	6

W_pot = m*g*h= 50 kg * 9,81 N over kg * 10 m = 4905 Nm = 4,905 kWs / %eta_1={4,90 kWs} over {10,58 kWs}= 46,6"%" %eta_2={4,90 kWs} over {7,95 kWs}= 61,6"%"	2
+ Schnellere Taktzeiten möglich / - nur ein Teil der bei der Talfahrt erzeugten Energie wird rückgespeist + Energieeffizienter / + größere Rückspeisung möglich wegen langsamerer Fahrt / - langsamer	2